آلة الكوب الورقي بالسرعة العالية
اسم الشركة DEBAO Machinery

المواصفات التقنية

| الموديل | آلة الكوب الورقي بالسرعة العالية (3.5oz) DEBAO-600S |
| --- | --- |
| حجم الكوب | 1. القطر الخارجي لفتح الكوب: 70~95mm 2. طول الكوب: 50~135mm 3. القطر الخارجي لقاع الكوب: 40~75mm 4. عمق قاع الكوب: 5~12mm |
| الورق المناسب | 230~400gsm ( الورق المطلي بـ PE المفرد الجانب أو الورق المطلي بـ PE المزدوج الجانب) |
| سرعة الإنتاج | 65-90pcs/min |
| أساليب الختم | جهاز اللحام بالهواء الساخن ونظام الختم فوق الصوتي |
| متطلبات الكهرباء | 16Kw 380V 50Hz |
| الهواء المضغوط | 0.4m3/min، طلب مصدر الهواء (PE مزدوج): 0.5-0.8 MPA |
| الوزن | 3500 Kgs |
| الأبعاد الخارجية | (L*W*H )M 3.03*1.55*2.25 , 1.29*0.57*0.1 |

يرجي اطلاع على فيديو youtube عن معلومات عمل الآلة: http://youtu.be/A-FZI539kSI   http://youtu.be/MTPUYN57O0s

آلة تصنيع الكوب الورقي في ورشة الزبون

مستودع المواد الورقية للزبون

تفاصيل الآلة:
لمزيد من المعلومات، انقر هنا من فضلكم لارسال استفساركم إلينا، سنرد عليكم في أقرب وقت ممكن.
Jane Chan ( مدير المبيعات)
Debao Machinery
----------- خدمة لصناعة تقطيع الورق وتصنيع المنتجات الورقية
---------------------- www.facebook.com/dbmachine
العنوان: Wansheng Road 23#,Wanquan Industrial Pinyang,Zhejiang,CHINA
المحمول/واتس آب: (86) 139 588 155 66