产品规格说明

购买弯管机，该机器带有最小轴向弯曲半径1,5 D ，用于以下规格的管

| 管径 ø(mm) | 管壁厚度S (mm) |
| --- | --- |
| Ø57 Ø89 Ø108 Ø133 Ø159 Ø219 | 3-8 4-10 4-12 4-12 4-12 6-20 |

管的材料符合GOST9940-81，GOST8731-74 ，GOST8733-74

- 基础：生产力扩展程序

- 采用地点：ПХО

- 采用时间：2014年

- 工作目的：弯曲直径Ø 57~Ø 219*20的各种管型材，最小轴向弯曲半径1,5 d , 加热或不加热,在弯管处带有圆度偏差，内径的收缩率不应该超过管外径的10% 。

- 技术要求

设备通用安全要求符合现行法规

- 额外工作

设备安装(工作头组件)

调试工作

员工培训

7、俄语版操作文件