泉州市南侨筑路机械有限公司

NAN QIAO ROAD CONSTRUCTION MACHINERY CO.LTD

地址:福建省泉州市紫帽工业区  邮编Post Code:362213

Address：Zimao industrial park, Jinjiang,Quanzhou,Fujian Province.

Tel：86-595-85954008 85953648 Fax: 86-595-85954618  www.nqc.cn nq@nqc.cn

Предложение

Дата: 14-го января , 2015 года

№ предожения NQC1501151

Стационарный асфальтный завод QLB-1000

Клиент：

Адрес：

Тел：

E-mail：

Внимание：

Предложение от : NAN QIAO CO. LTD

Уважаемый господин ,

Большое спасибо за ваш запрос . Мы очень рады предлагать предложение для вас .

Если не указано иначе, наше предложение на данном листе дается без обязательств.

- СФЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Сфера предложения QLB-1000 стационарного асфальтного завода в приложение Ⅰ . В связи с развитием технологий , обновление информации без предварительного уведомления .

- ГАРАНТИЯ

Мы предлагаем гарантию качества на 13 месяцев с даты выпуска , в том числе качественный вопрос из-за ошибок материала , компонентов и технологической обработки . Гарантия не включает в себя повреждения , которые вызваны чем , что не соответствии с руководством по эксплуатации и техническому обслуживанию . Мы только предлагаем замену дефектных компонентов , но не включает в себя изношенные детали .

- СРОК ПОСТАВКИ

В течение 45 рабочих дней после получения официального заказа , технического уточнения , аванса и аккредитива мы подготовим отправить товары от города Quan Zhou . Дата подтвердится после получения заказа .

- ЦЕНА

Общая цена за комплект поставки, как показано в приложенииⅠ:

| № | Описание оборудования | Сумма(юань) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главная машина | 105,0000 | Заводская цена с налогом |

- УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

30% предоплаты через телеграфный перевод

70% выплачивается перед отправкой товаров

- СРОК ДЕЙСТВИЯ

Данное предложение действует в течение 50 дней с даты на первой странице .

ПРИЛОЖЕНИЕⅠ

- Основные технические параметры

a)Производительность : 60-80 т/час (при стандартных рабочих условях )

b)Диапазон применения : крупнозернистые битумные смеси , среднезернистые битумные смеси , мелкозернистые битумные смеси и песчаные битумные смеси

c)Весовая точность заполнителя :±0.5%

d)Весовая точность битума :±0.25%

e)Весовая точность порошкового материала:±0.30%

f) Температура горячего материала : 140-160(макс. до 180℃) , регулируемый

g) Стабильность температуры горячего материала : ±5℃

h) Расход топлива : на основе значения теплотворности топлива = 46055 кДж / кг , при стандартных рабочих условиях :

    - Влага заполнителя ≤3% , расход топлива 5 кг/тонн за горячий материал

    - Влага заполнителя ≤5% , расход топлива 6 кг/тонн за горячий материал

    - Влага заполнителя ≤7% , расход топлива 6,5 кг/тонн за горячий материал

  - Эффективность грохочения:≥95%, может удовлетворить требования различных видов битумных смесей и устранить крупные заполнители.

  - Цикл перемешивания : 40-60 с , установить свободно .

  - Эффективность для удаления пыли : матерчатый рукавный пылеочиститель , уровень выброса пыли ≤100 мг / нм3 , рингеманская черность ≤1 класс .

  - Общая потребляемая мощность : 255 кВт

  - Режим управления : полностью автоматическая операция , полуавтоматическая и ручная операция для выбора .

  - Высота разгрузки горячего материала :3200мм×3670мм(высота×ширина)

  - Габаритный размер места установки : макс. длина 40 м , макс. ширина 30 м .

Примечания: связанные со спосбностью производства

- Среднее содержание влаги только имеет в виду поверхностную влагу , содержание влаги внутри материала может снизить способность производства бункера для сушки .

2	Температура окружающей среды 15ºC.

3	Вес материала 1600 кг /м3.

4	Производительность включает в себя вес каменного порошка и битума .

5	Доля заполнителя должна быть правильной , чтобы подать в смешатель . Вот это также в соответствии с характеристикой смешивания .

6	Плотность каменного порошка 1120 кг /м3.

7	Заполнитель не может быть пористым и листовым .

8	150 метров над уровнем моря .

2、Состав стационарного асфального завода QLB-1000 :

| № | Название | Спецификация | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция дозирования | Бункер холодных заполнителей | Ёмкость 8м3 | 4 |  |
|  |  | Способность подачи питателя | 0-50 т/час |  |  |
|  |  | Редуктор | BWY18-29-2.2 | 4 |  |
|  |  | Ленточный транспортер | B500×2500×10 | 4 |  |
| 2 | Горизонтальный ленточный конвейер | Макс. способность подачи | 100т/час |  |  |
|  |  | Электрический барабан | DT4-1.25-320X650 |  |  |
|  |  | Ленточный конвейер | B650×25000×10 | 1 |  |
|  |  | Очиститель |  |  |  |
| 3 | Наклонный ленточный конвейер | Макс. способность подачи | 100 т/час |  |  |
|  |  | Электрический барабан | YDT4-1.25-320X500 | 1 |  |
|  |  | Ленточный конвейер | B500×18000×10 | 1 |  |
|  |  | Бункер для сбора материала |  | 1 |  |
|  |  | Очиститель |  |  |  |
| 4 | Сушильный барабан | Подпорка, опорный каток , подшипник и так далее . |  | 1 |  |
|  |  | Сушительный барабан | φ1600mm×6480mm | 1 |  |
|  |  | Макс. способность сушки каменного материала | 100т/час（содержание влаги камня ≤5%） |  |  |
|  |  | Редуктор | BWY27-29-7.5 кВт | 4 |  |
|  |  | Термометр |  | 1 |  |
| 5 | Основная горелка (топливный) | Горелка |  | 1 |  |
|  |  | Тип топлива | Тяжелое масло |  |  |
|  |  | Стандартный расход топлива | 7～8 кг/т （тяжелое масло） |  |  |
|  |  | Мощность двигателя | 15кВт | 1 |  |
| 6 | Первоклассный циклон-золоуловитель | Циклон-золоуловитель |  | 1 |  |
|  |  | Количество циклонных труб |  | 2 |  |
|  |  | Диаметр циклонной трубы | 900мм |  |  |
|  |  | Φ219 Винтовой конвейер | BWY22-23-4кВт | 1 |  |
| 7 | Подъёмная машина горячего заполнителя | Тип | Якорная цепь |  |  |
|  |  | Макс. способность подъёма | 100 т/час |  |  |
|  |  | Редуктор | BWY27-17-7.5кВт | 1 |  |
| 8 | Подъёмная машина порошкового материала | Тип | Якорная цепь |  |  |
|  |  | Макс. способность подъёма | 20 т/час |  |  |
|  |  | Редуктор | BWY18-17-4кВт | 1 |  |
| 9 | Вибрационный грохот | Тип | четырёхслойный（крупнозернистые,среднезернистые , мелкозернистые , песчаные）эффективность грохочения ≥95％ | 1 |  |
|  |  | Мощность приводного двигателя | 5.5кВт | 1 |  |
|  |  | Выброгенератор |  | 1 |  |
| 10 | Система для подачи порошкового материала | Φ219 винтовой конвейер (мощность ретуктора) | BWY22-23-4кВт | 1 |  |
|  |  | Способность подачи материала | 25 т/час |  |  |
|  |  | Ёмкость бункера порошкового материала | 2 Т | 1 |  |
| 11 | Промежуточный силос горячего материала | Количество силова горячего материала |  | 4 |  |
|  |  | Общая ёмкость силоса горячего материала | 15м3 |  |  |
|  |  | Воздушный цилиндр | QGBES80×200-L3 | 4 |  |
|  |  | Отверстие для наблюдения |  | 4 |  |
| 12 | Стальная рама бетоносмесительных установок | Башня смешивания на стальном каркасе с тротуаром и устройством безопасности |  | 1 |  |
|  |  | Проход для разгрузки |  |  |  |
|  |  | Прастранство нетто | Высота 3000мм×Ширина 3600мм |  |  |
| 13 | Система взвешивания | Ёмкость бункер-дозатора песка и камня | 1500кг | 1 |  |
|  |  | Точность взвешивания | ±0.5% |  |  |
|  |  | Датчик | HL-S8-500 | 3 |  |
|  |  | Газовый цилиндр | QGBES125X250-L3 | 1 |  |
|  |  | Ёмкость бункера для взвешивания порошкового материала | 300кг | 1 |  |
|  |  | Точность взвешивания | ±0.3% |  |  |
|  |  | Газовый цилиндр | QGBES80X100-L3 | 1 |  |
|  |  | Ёмкость бункер-дозатора битума | 200кг | 1 |  |
|  |  | Точность взвешивания | ±0.25% |  |  |
|  |  | Газовый цилиндр | QGBES80X100-L3 | 1 |  |
|  |  | Датчик | HL-S8-100 | 6 |  |
|  |  | Битумный насос（2 дюйма） | 5.5кВт | 1 |  |
|  |  | Способность битумного насоса | 15м3/час |  |  |
|  |  | Битумный T-клапан (2 дюйма) |  | 1 |  |
|  |  | Газовый цилиндр с T-клапаном | QGBES80X160-L3 | 1 |  |
| 14 | Лопастный смеситель | Ёмкость смесителя | 1000кг |  |  |
|  |  | Цикл перемешивания | 0:00:45 |  |  |
|  |  | Тип смесителя | Горизонтальный двухвальный принудительный смеситель |  |  |
|  |  | Ретуктор | ZQ650-23.34-Ⅰ | 1 |  |
|  |  | Тип двери для разгрузки | опрокидывающийся |  |  |
|  |  | Газовый цилиндр | QGBES160X630-L3 | 1 |  |
|  |  | Мощность двигателя | 37 кВт |  |  |
|  |  | Воздушный компрессор | 7.5кВт | 1 |  |
|  |  | Бак для хранения газа | 0.25 M3 | 1 |  |
| 15 | Оборудование для нагрева асфальта горячим маслом | Печь органического теплоносителя | YYW-450Y（топливный） | 1 |  |
|  |  | Горелка(дизельное масло) |  | 1 |  |
|  |  | Теплотворная способность печи органического теплоносителя | 400000 ккал |  |  |
|  |  | Насос горячего масла | DRB80-50 7.5кВт | 1 |  |
|  |  | Высокий бак и низкий бак с железной башней |  | 1 |  |
|  |  | Кабель |  | 1 |  |
|  |  | Электрический шкаф управления |  | 1 |  |
|  |  | Ёмкость бака для нагрева топлива | 30 Т | 1 |  |
| 16 | Система для подачи битума | Битумный насос (2 дюйма ) | 5.5кВт | 1 |  |
|  |  | Способность битумного насоса | 15м3/час |  |  |
|  |  | Тип для теплоизоляции битума | Трубопровод горячего масла + азбест |  |  |
|  |  | Бак для разгрузки и обезвоживания битума | 3 Т | 1 |  |
|  |  | Бак для теплоизоляции и хранения битума | 30 Т | 2 |  |
| 17 | Электрическая система управления | Режим управления | Автоматический/Вручную |  |  |
|  |  | Промышленный компьютер |  | 1 |  |
|  |  | Шкаф сильного тока | Источник питания 380В/ 50Гц | 1 |  |
|  |  | Шкаф слабого тока | Напряжение системы управления 220В | 1 |  |
|  |  | Кнопки , контакторы , тепловое реле , промежуточное реле и т.д.. |  | 1 |  |
|  |  | Программируемый контроллер | PLC модуль | 1 |  |
|  |  | Преобразователь частоты | Южная корея LG | 4 |  |
|  |  | Принтер | EPSON | 1 |  |
|  |  | UPS источник питания | 500Вт | 1 |  |
|  |  | Управляющее программное обеспечение |  | 1 |  |
|  |  | Интерфейс эксплуатации | сенсорный экран5.7″ | 1 |  |
|  |  | Интерфейс эксплуатации | 17″ цветовой дисплей | 1 |  |
| 18 | Кабинет эксплуатации | Габаритный размер | Длина 3800×Ширина 2300×Высота 2600мм | 1 |  |
|  |  | Материал | Огнестойкий декоративный панель + слой теплоцзоляции + цветовой стальный панель |  |  |
|  |  | Кондиционер | 1.5 HP | 1 |  |
|  |  | Цена(юань)：20000 |

Пылеочиститель мешочного типа

| Двухступенчатый рукавный пылеочиститель | Площадь фильтра | 390м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество сумки для фильтрации | DuPont Normex сумка для фильтрации | 320 |  |
|  | Способность вентилятора | 36140 м3/час |  |  |
|  | Концентрация выброса пыли | ≤100 мг / нм3 |  |  |
|  | Мощность вентилятора | 45 кВт |  |  |
|  | Редуктор для выброса пыли | BWY22-43-4кВт |  |  |
|  | Φ219 Винтовой конвейер | BWY22-23-4кВт | 1 |  |
|  | Воздушный коммпрессор | 7.5кВт | 1 |  |

Система мокрого пылеулавливания

| Мокрое пылеулавливание | Мокрый пылеочиститель |  | 1 | набор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мощность вентилятора | 45 кВт | 1 | шт |
|  | Подводный насос | 2.2кВт | 1 | шт |

Приложение Ⅱ: Список запасных частей

| № | Название | Спецификация | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лопасть A для смесителя | 1000-01 | 1 |
| 2 | Лопасть B для смесителя | 1000-02 | 1 |
| 3 | Сторонная накладка A для смесителя | 1000-03 | 1 |
| 4 | Сторонная накладка B для смесителя | 1000-04 | 1 |
| 5 | Дугообразная накладка A для смесителя | 1000-05 | 1 |
| 6 | Дугообразная накладка B для смесителя | 1000-06 | 1 |
| 7 | Дугообразная накладка C для смесителя | 1000-07 | 1 |
| 8 | Смешиванная рука A для смесителя | 1000-08 | 1 |
| 9 | Смешиванная рука B для смесителя | 1000-09 | 1 |
| 10 | Уплотнение для воздушного цилиндра | QGB125 | 2 |
| 11 | Уплотнение для воздушного цилиндра | QGB80 | 5 |
| 12 | Уплотнение для воздушного цилиндра | QGB63 | 1 |
| 13 | Электромагнитный шунтирующий клапан | Q25DC-L15 | 2 |
| 14 | Верхний опорный ролик (1) | Φ89 | 2 |
| 15 | Верхний опорный ролик (2) | Φ89 | 2 |
| 16 | Фланцевый опорный ролик | Φ89 | 2 |
| 17 | Сумка для фильтрации пыли |  | 5 |
| 18 | ПВХ воздушная труба | Φ12×1 | 30 |
| 19 | Кнопка и переключатель |  | 2 |

ИСКЛЮЧЕНИЯ

- Фундаментальные работы , но мы предлагаем чертеж .

- Любой источник питания

- Соединительная линия между генераторной установкой и панелью управления двигателя и панелью основных услугов .

- Любые другие пункты , которые не указаны в данном предложении .

УСТАНОВКА и ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

1. Продавец несёт ответственность за установку и ввода в эксплуатацию оборудования на строительной площадке конечного пользователя , покупатель несет ответственность за затраты инженерно-технического персонала продавца за рубежом , в том числе расходы проживания и питания , транспортные расходы , зарплата технического персонала 400 юаней /день(равно 60 долларов США) , выплачиваемые покупателем .

2.Во время установки оборудования, наш инженер обучит пользователя знаний механики , электрика и технического обслуживания .

3.Во время установки и ввода в эксплуатацию , заказчик обеспечит все квалифицированные персоналы ,переводчик, подъёмное оборудование и необходимые вспомогательные материалы.

# НАПРЯЖЕНИЕ

380В/ 3 фаза /50 Гц

Освещать : 220В /50Гц

РУКОВОДСТВА

Мы предлагаем два набора “Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию ” и “Иллюстрированное руководство запасных частей ” на английском и китайском языках .

# # # #