Línea de producción de hamburguesa automática (LTCH-100) (3 páginas)

No importa carne, mariscos, pollo o vegetal, la línea de producción puede satisfacer el procedimiento de procesamiento de la formación, preduster (sabor), maltrato, empanizado, frito etc.. El equipo puede conectarse a la freidora, aparatos de cocina, congelador instantáneo empaquetadora para que coincida con una línea de producción completamente automática para producir varios productos alimenticios populares. Las materias primas que se pueden utilizar incluyen carne de cerdo, res, pollo, pescado, cebolla, patata y así sucesivamente. Además, estas máquinas pueden producir alimentos para mascotas de alta calidad diversificado los patrones. Esta línea de producción incluye las siguientes máquinas:

| No. | Artículo | Función | Parámetros | Precio unitario (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina de picar carne LTJR-40 | Utilizado para moler cualquier tipo de carne deshuesada | Capacidad: 300-400kg/hora Tamaño de la carne picada: 5-30mm(ajustable) Potencia: 3kw; Velocidad del tornillo: 417r/min | 3,800 |
| 2 | Mezcladora de carne LTJB-100 | Mezcla de varios tamaños de carne con otros sabores o materiales | Capacidad: 75 kg/time; Volumen de envase: 100L; Potencia: 1.5kw; Velocidad de mezcla: 75r/min; Dimensión: 1300*530*990mm | 3,500 |
| 3 | Máquina formadora de hamburguesa Model 100 | Formado la carne en varias formas | Potencia: 0.55kw, Capacidad del tanque: 30L Capacidad de producción: aproximadamente 2100pcs/hora Espesor del producto: 8-15mm Diámetro máximo: 100mm (por la hamburguesa redonda) Dimensión: 860×600×1400mm | 4,200 |
| 4 | Congelador | Congelado las alimentos, como relleno de carne, nugets de pollo, hamburguesas de procesamiento de carne etc. | Dimensión: 1810x800x2000mm Temperature:-15℃~-22℃;Power:220v/50hz,991w Temperatura: - 15 ℃ ~ - 22 ℃, Potencia: 220V / 50Hz, 1000 W Volumen:1800L Modo de refrigeración: refrigeración por aire y sin hielo Características: 1. famoso compresor cerrado con bajo nivel de ruido y consumo de energía 2. incorporado sistema de control totalmente digital de temperatura, fácil funcionamiento ajustable y estable 3. completo del acero inoxidable, estilo de la novela. Placa:400x600mm | 3,800x4 |
| Precio total | FOBQingdaoUSD26,700 |

Para hamburguesas: (de derecha a izquierda) molienda (mezcla(formado( maltrato ( empanado (el freido es necesario

Forma de pago: 100%T/T

Garantía: un año después de la instalación. Si hay cualquier avería causada no por razones de mal funcionamiento, enviaríamos las piezas de nuevas en forma gratis.

Plazo de entrega: 30 días después de recibir el depósito.

Empaque: embalaje marinero estándar de la exportación.

-------------------------------------------------------------------------------------

Melody Tang

Tel: 0086-531-86398889; Mobile: 18764157970

Skype: melody.tang7; Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com