техническое задание

на поставку установки гидроструйной резки.

| № п/п | Требования / параметры | Размерность | Требование | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Требования к оборудованию в части обрабатываемых деталей: |
| 1 | Обрабатываемые материалы | сталь |
| 2 | Форма заготовки | Лист, плита, плоские поковки |
| 3 | Размеры заготовки: |
| 3.1 | Длина – X | мм | не менее | 3000 |
| 3.2 | Ширина – Y | мм | не менее | 1500 |
| 3.3 | Толщина - Z | мм | не менее | 180 |
| 4 | Максимальный вес плоской заготовки | кг/м кв. | Не менее | 600 |
| 5 | Зона резки: |
| 5.1 | Длина - Х | мм | не менее | 3000 |
| 5.2 | Ширина - Y | мм | не менее | 1500 |
| 5.3 | Толщина - Z | мм | не менее | 200 |
| 6 | Позиционирование: |  |
| 6.1 | Максимальная скорость позиционирования по осям Х/Y | м/мин | Не менее | 15 |
| 6.2 | Максимальная скорость позиционирования по оси Z | м/мин | Не менее | 5 |
| 6.3 | Минимальная скорость перемещения | м/мин |  | 0,001 |
| 6.4 | Точность позиционирования | мм/ось |  | +/- 0,08 |
| 6.5 | Погрешность повторного позиционирования | мм/ось |  | +/- 0,025 |
| 7 | Режущие головки: |  |
| 7.1 | Количество | шт |  | 1 |
| 7.2 | Тип |  |  | двухосевая |
| 7.3 | Максимальная скорость резки | м/мин | Не менее | 18 |
| II | Требования к оборудованию по технической части: |
| 8 | Насос: |  |  |  |
| 8.1 | Максимальная мощность насоса | кВт | Не менее | 37 |
| 8.2 | Рабочее давление насоса | бар |  | 400…3800 |
| 9 | Управление: |
| 9.1 | Тип | Программное, при помощи сенсорной экранной панели |
| 10 | Конструктивные требования к оборудованию: |  |
| 10.1 | Способ закрепления материала | Механический |
| 10.2 | Тип соединений в трубках высокого давления | Гибкие шланги |
| 11 | Система подготовки воды: | Станция ультрафильтрации, станция смягчения, станция обезжиривания (по необходимости) |
| 12 | Габаритные размеры |  |
| 12.1 | Длина | мм | Не более | 6800 |
| 12.2 | Ширина | мм | Не более | 4500 |
| 12.3 | Высота | мм | Не более | 2500 |
| III | Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования: |
| 14 | Электропитание: |
| 14.1 | Тип электропитания | трехфазное |
| 14.2 | Номинальное напряжение | В | точно | 380 |
| 14.3 | Общая потребляемая мощность | кВт | не более | 37 |
| 15 | Нагрузка на пол | кг/м2 | Не более | 1500 |
| 16 | Канализационный слив | л/мин | Не более | 10 |
| 17 | Высота помещения | м | Не более | 3,5 |
| 18 | Давление воды в системе | бар | Не более | 6 |
| IV | Дополнительные требования: |
| 19 | Опора из нержавеющей стали |  |  |  |
| 20 | Абразив в комплекте | кг | Не менее | 150 |
| 21 | Контроль потока абразива |  |  |  |
| 22 | Воздушно-масляный охладитель |  |  |  |
| 23 | Пульт ручного управления для наладочных работ |  |  |  |
| 24 | Русифицированная документация и программное управление |  |  |  |
| 25 | Оборудование для гидроструйной резки должно соответствовать требованиям стандартов аэрокосмической промышленности. |  |  |  |
| 26 | Оборудование и технологический процесс, выполняемый на нём, должен соответствовать требованиям NADCAP. |  |  |  |
| V | Гарантия |
| 27 | Срок предоставления гарантии | месяцев | Не менее | 12 |

Вопросы оборудованию

- Возможно ли комплектация панелью touch , сенсорной с возможностью программирования с панели touch

- Максимальная скорость резки какая?

- Сможет гидроабразивная резка резать материал толщиной более 180мм и до какой толщины?

- Что включает в себя гарантий 12 месяцев?

- Какой максимальный вес заготовки можно положить на стол для резки?

- Укажите габаритные размеры всей установки?

- Цена на абразив для установки в размере 150 кг?

- Цена на быстроизнашиваемые запчасти на 2000ч работы?

- За ультра фильтрацию доплата какая?

- Устройство смягчения воды ?

- Цена за монтаж на нашей территории и изготовления опытных образцов по нашим чертежам.

- Цена обучения на нашей территории

Директор ООО Высокие технологии

Исп. Мухаметшин Дмитрий

industrial-service@mail.ru

т.8482 697256 сот.89397040177