水射流切割设备技术规格

| № п/п | 要求 /参数 | 单位 | 要求 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 对设备加工零件部分的要求： |
| 1 | 已加工原材料 | 钢 |
| 2 | 坯料形式 | 片材，板材，平锻件 |
| 3 | 坯料尺寸 |
| 3.1 | 长度 – X | 毫米 | 不小于 | 3000 |
| 3.2 | 宽度– Y | 毫米 | 不小于 | 1500 |
| 3.3 | 厚度- Z | 毫米 | 不小于 | 180 |
| 4 | 板坯的最大重量 | 千克/米 | 不小于 | 600 |
| 5 | 切割区： |
| 5.1 | 长度 - Х | 毫米 | 不小于 | 3000 |
| 5.2 | 宽度 - Y | 毫米 | 不小于 | 1500 |
| 5.3 | 厚度 - Z | 毫米 | 不小于 | 200 |
| 6 | 定位: |  |
| 6.1 | 沿Х/Y轴的最大定位速度 | 米/分钟 | 不小于 | 15 |
| 6.2 | 沿Z轴的最大定位速度 | 米/分钟 | 不小于 | 5 |
| 6.3 | 位移的最小速度 | 米/分钟 |  | 0,001 |
| 6.4 | 定位的精度 | 毫米/轴 |  | +/- 0,08 |
| 6.5 | 二次定位的误差 | 毫米/轴 |  | +/- 0,025 |
| 7 | 切割头： |  |
| 7.1 | 数量 | PCS |  | 1 |
| 7.2 | 类型 |  |  | 双轴 |
| 7.3 | 最大切割速度 | 米/分钟 | 不小于 | 18 |
| II | 对设备技术部分的要求： |
| 8 | 泵： |  |  |  |
| 8.1 | 泵的最大功率 | 千瓦 | 不小于 | 37 |
| 8.2 | 泵的工作压力 | bar |  | 400…3800 |
| 9 | 控制： |
| 9.1 | 类型 | 软件，借助于触摸屏面板 |
| 10 | 对于设备的设计要求： |  |
| 10.1 | 固定材料的方法 | 机械 |
| 10.2 | 高压管的连接方式 | 软管 |
| 11 | 水处理系统： | 超滤站， 软化站, 脱脂站 (按需) |
| 12 | 外形尺寸 |  |
| 12.1 | 长度 | 毫米 | 不大于 | 6800 |
| 12.2 | 宽度 | 毫米 | 不大于 | 4500 |
| 12.3 | 高度 | 毫米 | 不大于 | 2500 |
| III | 对用来连接设备的地面设施的要求: |
| 14 | 电源: |
| 14.1 | 电源类型 | 三相 |
| 14.2 | 额定电压 | V | 准确值 | 380 |
| 14.3 | 总功耗 | 千瓦 | 不大于 | 37 |
| 15 | 地板的载重 | 千克/m2 | 不大于 | 1500 |
| 16 | 污水污泥 | 升/分钟 | 不大于 | 10 |
| 17 | 厂房高度 | 米 | 不大于 | 3,5 |
| 18 | 系统中的水压 | bar | 不大于 | 6 |
| IV | 其他要求： |
| 19 | 不锈钢支柱 |  |  |  |
| 20 | 成套磨料 | 千克 | 不少于 | 150 |
| 21 | 控制磨料流 |  |  |  |
| 22 | 空气油冷却器 |  |  |  |
| 23 | 远程手动控制，用于调试工作 |  |  |  |
| 24 | 俄语式文档和软件 |  |  |  |
| 25 | 水射流切割设备应该符合航空航天业的标准要求 |  |  |  |
| 26 | 设备以及在其上面完成的工艺过程应该符合 NADCAP要求。 |  |  |  |
| V | 保修 |
| 27 | 保修期 | 月 | 不少于 | 12 |

关于设备的问题

- 能否配套触摸板，触摸屏能否是可编程的？

- 最大切割速度是多少？

- 水射流切割设备能否切割厚度超过180毫米的材料，最大厚度是多少？

- 12个月保修都包括什么？

- 放在切割台上的坯料的最大重量是多少？

- 整台机器的外形尺寸是多少？

- 150千克的磨料价格是多少？

- 支持2000小时工作的易损件价格是多少？

- 对于超滤需要额外支付多少钱？

- 在我们这里安装以及按照我们的图纸制造样品的费用是多少？

- 到我们这里培训的费用是多少？

ООО Высокие технологии 公司经理

Исп. Мухаметшин Дмитрий

industrial-service@mail.ru

电话：8482 697256 手机：89397040177