硫酸车间

公文

2014年9月在ООПС 进行了关于更换过滤板，增加了工业废水硫化物处理方案中的过滤面积。压滤机上的№ 3被设置成LENSER公司85块过滤板中的混合袋。这些过滤板的操作使得过滤指数达到更高的质量，压滤机的性能提高了40% 。

基于上述情况，2015年计划改建在ООПС ЦСК公司的石膏过滤部分。也就是说计划用DIEMME № 4,5石膏零件压滤机（该压滤机用于加工工业废水）和混合的隔膜厢式过滤袋代替现有的隔膜式过滤袋，这样：

1、过滤面积从 177 м2 增大到202м2 ，相应的工段的产能提高了10-15%。

2、 实施更换破旧过滤板。

基于上述情况，请您组织关于获取技术-商业代表的竞赛，以便扩大现有过滤设备的过滤面积（在ООПС ЦСК的石膏方案段），购买LENSER公司的过滤板，该过滤板带有35毫米箱室。

现代化改装压滤机DIEMME №4,5 需要以下材料：

- 膜板 LENSER-86PCS

- 膜板 LENSER-84PCS

- 头板--2PCS

- 尾板--2PCS

- 连接杆--8PCS（尺寸由承包单位决定--板的供应商）

- 固定板的钩子--170PCS

- 固定板的导杆--2PCS

- 供气软管--86PCS（尺寸由承包单位决定--板的供应商）

- 移动板用的支架--170PCS

- 己内酯隔离垫圈（尺寸取决于位置）

- 安装螺栓（材质不锈钢）--340PCS

- 移动板用的钩子--170PCS

- 用来控制清洗抹布的板--170PCS。

- 需要负责安装

DIEMME 压滤机的数据：

型号P 6；

工厂系列号NC 328055

ЦСК 领导                                                   С.И. Саламатов

同意

总工程师                                                  М.М.Сладков

исп.Семенов В.Н.

电话：47-74