Предложение

Дата : 16-го января , 2015 года                                                                      Срок действия предложения : 1 месяц

No.:ZYJW20150116

## ПРЕДМЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

| № | Название продукта | Количество | Цена за единицу | Общая цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZYYX26-200-1000 Профилегибочная машина | 1 комплект | USD26,000 | USD26,000 |
|  | Итого | USD26,000 FOB NINGBO |

Срок поставки : Данная машина будет готова в течение 50 дней с момента получения авансового платежа, а также после утверждения договора купли-продажи, технической схемы и чертежа профиля. Отгрузка будет произведена в течение 10 дней после того как продавец получает остальные деньги через T/T.

Условия оплаты: 30% от суммы контракта в качестве авансового платежа, остаток оплачивается T/T перед отправкой или L/C в виде. Стоимость установки должна быть оплачена до установки через T/T.

СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ:
Покупатель должен оплатить расходы по установке USD500 для одной машины. Покупатель оплачивает нашу техническому специалисту расходы на командировки за рубежом , в том числе расхоты туда-обратно авиабилеты , расходы за проживание и питание, обеспечить транспорт из  отеля к месту работы, также необходимые расходы коммуникации и страхование и др.

Срок гарантии: в течение 12 месяцев с даты поставки, без учета изношенных деталей

. Покупатель должен нести ответственность за стоимость доставки для частей, которые будут заменены в течение гарантийного срока .

Прочие условия: Пожалуйста, см. техническую схему во вложении .

ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА

- Название продукта:  ZYYX26-200-1000 Профилегибочная машина

- Профиль:

- Материал :

1) Ширина катушки : 1200мм

2) Подходящая толщина катушки : 0.3 мм-0.7мм

3) Подходящее сырье : Алюминиевая катушка

4) Предел текучести сырья : 240 -300 МПа

- КОМПОНЕНТЫ МАШИНЫ :

(1) Ручной разматыватель                          1 набор（Емкость : 5 тонн）

(2) Роликогибочный M/C                        1 набор

(3) Гидравлическая Резка                        1 набор

(4) Гидравлическая станция                        1 набор

(5) PLC система контроля                       1 набор

(6)Рама продукта (немощный)                  1 набор (два штука, общая длина 3 метра )

- ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

(1) Ручной разматыватель :

1) Безмощный ; ручной разматыватель ; Макс. грузоподъемность : 5000кг

2) Внутрений диаметр катушки : 508мм, внешний диаметр катушки: 1000мм

3) Расширять внутренную поверхность катушки вручную .

Разматыватель для справки :

(2) Роликогибочный M/C:

- Основная рама станка сварена отдельно и наружная стена соединена винтом после дробеструйной обдувки на поверхности.

- Материал ролика-это высокий класс № 45 кованая сталь, с цифровой контролируемой обработкой.

- Валы ролика обработаны с помощью шлифовального станка в два раза , чтобы гарантировать точность конечного продукта .

- Ролики с покрытием твердого хрома толщиной 0,05мм на поверхности после того , что обработаны точным станком . Так что гарантирует долгий срок службы роликов .

- Диаметр вала 72 мм .

- Количество формовочных роликов : около 22 станций

- Цепь и шестерня перемещает линию с приводом мотора . Все рабочие действия контролируются PLC электрическим шкафом автоматически .

- Подходящее напряжение питания :380В/50Гц/3фаза (можно проектировать согласно требованию покупателя .)

- Линейная рабочая скорость (Скорость формирования)：около 20м/мин (без времени резки)

- Мощность двигателя главной машины :около 5.5кВт(Зависит от окончательного дизайна )

- Общий вес : около 8500кг

- Чистый Размер основной рамы : около 10м x 1.7м x 1.4м (длина x ширина x высота)

Роликогибочная система

Роликовые валы

(3) Гидравлическая Резка

1) Принимать пост резки, прекратить резать;

2) Материал режущего лезвия Cr12 с погашенной обработкой.

3) Принимать сварную раму для хорошей жесткости .

4) Кадр резки с термической обработкой , чтобы избежать деформации конечного продукта . Допуск длины резки ±2 мм.

5)  Мощность резания обеспечивается гидравлической станцией.

6)  Можно резать конечный продукт в соответствии с предварительной заданной длиной в PLC контроллере , а длина измеряется автоматически с помощью кодера. Когда конечный продукт достигает заданной длины, машина остановится нарезать продукт автоматически. Закончить это действие, машина заработает снова непрерывно.

(4) Гидравлическая станция :

1)  Она поставляет энергию для гидравлического резака .

2)  Все гидравлические аксессуары используют китайские известные продукты.

3)  Мощность гидравлического мотора : около 2,2 кВт

- PLC система контроля:

1)эта система использует Mitsubishi PLC для контроля всех рабочих действий. Количество продукции и длина каждого штука будут автоматически измеряться. Это удобно для контроля профилегибочной машины.

2) Mitsubishi преобразователь регулирует скорость технологии, реализирует автоматическое производство.

3) Сенсорный экран для ввода и отменил рабочих данных.

4) Дружественный интерфейс системы человек-машина может быть настроена  длина, количество партий изделий и так далее .

5)  Кодер счёта имеет функцию подсчета и измерения длины.

6)  Напряжение питания:380V/50HZ/3фазы  (можно конструировать согласно требованию покупателя )

Внешность системы

(6) Рама продукта (безмощный):

1) Они используются, чтобы поместить конечные продукты, когда продукт выходит из режущего устройства.

2)  Два штука, каждый штук длиной 1,5 м, Общая длина 3 метра.

3)  Сбор конечного продукта и конечного продукта и работники удобно укладывают .

Внешний вид :

- Показание рабочего процесса производственной линии

Decoiling the sheet→ guiding sheet →Roll forming→ Measure length and cutting the sheet→ Product to the run out table

Размотка листа→ направление листа →формирование→ измерение длины и резка листа→ продукта на столе

- Внешний вид машины

Схема расположения полной производственной линии