www

| 沧州市金泰衡器有限公司 CANGZHOU KINGTYPE WEIGHING APPARATUS CO.,LTD Cotización de la báscula para camiones |
| --- |
| Comprador |  | Fecha | Jan. 28th 2015 |
|  |  | Número de cotización | KT20150128 |
| Vendedor | Canzhou Kingtype Weighing Apparatus Co.,Ltd Mob:+8615031787104 FAX: +86-317-2121857 Mandy | Validez Fecha | Feb. 28th 2015 |
| Detalles completos |
| Producto | Peso & volumen | Especificación | Precio unitario | Cantidad | Precio total |
| 3MX18M (100t) | 9.0t 13cbm | 1.Estructura:Vigas U-afilados 2.Placa plana: 10mm 3. Clase de precisión:OIML(III) 4.Cuerpo:3 secciones 6 partes: Cada parte: 1.5WX5.7Lm 5. Travesaño:4 partes Cada parte: 0.22X3Lm | 7922 USD/set | 1 set | 7922 USD |
| Precio total: FOB TIANJIN | 1 set | 7922 USD |
| El precio arriba se incluye: |
| Parte estándar | Cuerpo de la báscula 2. sensor de carga 3. indicador 4. caja de conexiones 5. software de pesaje en inglés 6. placa de fundición 7. tornillos 8.cable(30m) etc |
| Puerto de embarque | Puerto Tianjin | Puerto de entrega |  |
| Forma de pago | 30%T/T como depósito, the 70% de saldo después de recibir la copia del conocimiento de embarque. |
| Plazo de entrega | Después de recibir el depósito dentro de 15 días |
| Garantía | 3 años para el cuerpo de la báscula, 1 año para los accesorios |

| Accesorios | Especificación | Fotos | Empaque |
| --- | --- | --- | --- |
| sensor de carga (20t) ZEMIC Marca | 1. Construcción de aleación de acero niquelado, soldada herméticamente Prueba de aceite, gas impermeable y anti-corrosivo y medio de decisiones 2. viga doble cizalla Instalación fácil, rendimiento fiable 3. con aprobación OIML |  | 8pcs/set |
| Indicador (XK3190 D10) YAOHUA Marca | 1. A/D conversión con legibilidad 1/30000 2. Guardar 1500 peso del vehículo ID/net, 201 carga ID/carga nombre, nombre de cliente/ID cliente 100, 100 notas y registros pesaje 1501 3. Pantalla: 7 pedacitos, LED, 7 indicaciones de estado |  | 1pc/set |
| Caja de conexión (IP68) | Utilizando el sello prueba conjunta de agua para prevenir agua sello especial conexión en y con la función de sello perfecto |  | 1pc/set |
| Software de pesaje | Instalado el software en PC operar el camión ID, Tara, neto, gross, acumulación de sistema automático de inteligencia etc. |  | 1pc/set |
| Tornillos | Kingtype |  | many |
| Placa de fundición | Kingtype |  | 8pcs/set |
| Cables(30M ) | Kingtype |  | 1pc/set |

Los clientes visitan nuestra planta:

(Australia)                   (Arabia Saudita)

(Rusia)                          (Perú)

(Filipinas)                  (Surinam)

Damos la bienvenida de visitar nuestra planta y báscula de puente!!!

Detalle de contacto:

NOMBRE : Miss. Sally (Gerente de ventas)

Direct: 86+0317-3158577  | Mobile: +86 15031787104

Fax: 86+0317-2121857     Email: mandy.0830@hotmail.com

Skype: pretty..mandy

QQ: 393746026

Alibaba ID: cn220064952

Wechat ID: Miss_Pretty-Mandy

Website: www.scales-world.com