改

Website: www.gz-btb.com

Cabina de pulverización 8400 6.9m*4m*2.75m

Dimensión exterior:7000×5550×3470mm（L×W×H）；

Dimensión interior: 6900×4000×2800mm（L×W×H）；

Dimensión de la puerta delantera: 3000×2700mm（W×H）；

Dimensión de la puerta de trabajo: 800×2000mm（W×H）；

Sistema de la cabina:

- Panel de pared: 50mm de espesor resistente a las llamas y de preservación de calorEPS board; 0.426 thick colored steel.

Panel de techo: chapa galvanizada de 0.8mm;

2) }Sótano: base de estructura de acero; dos rejillas de línea, tres placas de diamante; la altura es de 300mm; tres rampas;

Sistema de circulación de aire:

| Ventilador de inhalación | Modelo： YDW-4.5L1 Capacidad de soplador: 24000m3/h Presión: 800Pa Velocidad de rodillo: 900rpm Potencia: 4kw Cantidad: 2sets | Ventilador de escape | Modelo:YDW5.6M Capacidad:21000m3/h Presión:800Pa Velocidad:900rpm Potencia:7.5KW Cantidad:1Set |
| --- | --- | --- | --- |

Amortiguadores eléctricos accionar de la rociadura al ciclo de la hornada, equipar con apagador eléctrico para el aire de escape.

Generador: aire de admisión superior de la espalda, respaldo de extracto de aire, marco de acero del quadrate, acero revestido;

Sistema de purificación de aire: grado G3, bolsillos filtran pre-filtro, EU5 / F5 alta eficiencia filtro (filtro) del techo, filtro verde fibra de vidrio / piso de grado G3 filtro; Filtro de bolsillo o M verde fibra de vidrio y carbón activo filtro del ventilador de escape.

Sistema de calor: termocambiador de acero inoxidable SUS304, quemador de diesel de una etapa RIELLO G20, la capacidad de calefacción es de 180000Kcal/h, apagador eléctrico de la rociadura al ciclo; de la hornada aceite de consumo 4 ~ 6L/set;

Interruptor de rociado para hornear: actuador eléctrico 20N

Tubo de la chimenea: conductos rectos de 4 metros y una campana de chimenea

El tiempo de calentamiento es de 5~7 minutos;

Temperatura máxima de calefacción:80 grados;

Sistema de iluminación:≥900Lux

Luces de techo: 8Groupsx4Pcs=32Pcs x36W ; luces laterales:8GroupsX2Pcs=16Pcsx36W;

Vidrio: todo el vidrio es el vidrio templado claro.

Caja de control: Interruptor de alumbrado, pulverización, pulverización temperatura resucitado, cocción, temperatura de cocción, ajuste del tiempo, indicador de falla, regulador de temperatura, parada de emergencia, alarma de avería;

Potencia total: 17.5KW