Torréfacteur à Café 200 kg par Lot

Échantillonneur                                        Capteur de Température

I．Description

La machine se compose du torréfacteur et le collecteur de coque à cyclone. Le système de cyclone (collecteur de poussière et de coque) peut recueillir la poussière et la coque dans son tiroir.

II. Caractéristiques & Avantages

1. Le cylindre interne est en fonte épaisse, ce qui permet de préserver la chaleur et contrôler le degré torréfié, ainsi le grain de café ne sera pas surchauffé et brûlé. La fonte contribue également à économiser l'énergie et réduire la consommation de gaz.

2. La machine est équipée d'une fenêtre d'observation et d’un échantillonneur. Le degré de torréfaction peut être observé à tout moment.

3. La machine fournit d’une détection de température précise, et la température est affichée sur l'écran. La température de cuisson est facile à régler.

4. La machine est équipée des dispositifs d'allumage automatique et de protection d’extinction.

Si le feu n’est pas allumé sous les 22 secondes, l’électrovanne va couper la connexion entre le gaz et la machine, pour assurer la sécurité d’opération.

5. Avec un ventilateur et un grand serpentin de refroidissement, les grains de café peuvent être refroidis en 1 à 3 minutes. L'air du ventilateur à tirage sera évacué dans autre direction et n'a aucun effet sur les grains torréfiés.

6. Dotée d'un embrayage, la machine ne sera pas endommagée lorsque la coupure de courant soudaine se produit.

7. Notre machine a un collecteur qui peut recueillir la fumée et des déchets causés pendant le processus de torréfaction, cela garde l'environnement propre.

8. La poignée à la porte de décharge n’est pas proche de la porte afin que la chaleur du café torréfié ne nuise pas à l'opérateur.

9. La machine dispose d'un design élégant, une opération facile, une structure compacte et elle occupe peu d'espace au sol.

III. Paramètres Techniques

| Modèle | 200kg/lot |
| --- | --- |
| Moteur principal | 3kw |
| Moteur de mélange | 3kw |
| Ventilateur d'extraction | 1.5kw |
| Ventilateur de refroidissement | 6kw |
| Mode de chauffage | GPL/ Gaz naturel |
| Capacité de caisson | 200kg/lot |
| Dimension | 6600*2200*3000m |
| Prix | FOB QingdaoUSD90,000 |

Mode de paiement: l’acompte 30% est payé à l’avance par T/T, 70% doit être payé avant l’expédition.

Garantie : un an après l’installation

Délai de livraison:30 jours après la réception de l'acompte.

Emballage: Emballage maritime standard d’export

---------------------------------------------------------------------------------

Melody Tang

Tel:0086-531-86398889

18764157970

Skype: melody.tang7

Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com