DATOS TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE GENERADOR DE  DIESEL

I Datos técnicos principal de generador de diesel

1. Modelo: 30GF

2. Potencia nominal: 30kW

3. Voltaje nominal: 400V

4. Corriente nominal: 54A

5. Frecuencia nominal: 50Hz

6. Factor de potencia nominal: COS=0.8 (rezagado)

7. Ajuste del voltaje estático: ≤1%

8. Ajuste de tensión transitoria: -15%~ +20%

9. Duración de estabilización de tensión: ≤1.5sec

10. Fluctuado de voltaje: ≤1.0%

11. Ajuste de frecuencia estático: ≤3%

12. Ajuste de frecuencia transitoria: ≤±10%

13. Duración estabilización de la frecuencia: 3sec

14. Fluctuado de frecuencia: ≤1%

15. El consumo de diesel en plena carga: 206g/kw/h

16. Dimensión: 1650*750*950

17. Peso: 650KG

II Datos técnicos de motor de diesel

1. Modelo: K4100

2. Tipo: motor de cuatro tiempos, inyección directa, encendido por compresión

3. Método de enfriamiento: sistema de enfriamiento de bomba de circulación de agua

4. Tipo de cilindro: 4 cilindros, vertical

5. Drenaje: 3.6L

6. Volumen de aceite lubricante: 10L

7. Diámetro / tiempo de cilindro: 100mm*115mm

8. Velocidad de rotación: 1500r/min

9. Ajuste de la velocidad: ajuste mecánico

10. Método de arranque: arranque eléctrico DC12V

III Datos técnicos del generador:

1.  Tipo: STC-30KW

2.  Tipo: con el cepillo, ajuste automático de voltaje AVR

3.  Fase / alambrado: 3 fases, cuatro hilo

4.  Grado de aislamiento: H

5.  Grado de la protección: IP22

IV Construido de la unidad de generador: motor de diesel, generador, panel de control.

El panel de control está equipado con algunos metros indicadores de voltaje, corriente, frecuencia y temperatura del agua.

V Accesorios:

Silenciador, batería de almacenamiento y cable de conexión, almohadones de amortiguación, caja de herramientas, documentación, y etc.