جهاز GPS محمول JT600 A

الوصف:
إن JT600A هو جهاز التعقب المحمول بالطاقة الشمسية للمجال الصناعي مع تصميم إدارة الطاقة المبتكر، الذي يتميز بعمر الخدمة بأكثر من 6 أشهر، AGPS، الأداء المقاوم للصدمة، المقاوم للمياه والغبار الخ. يمكن استخدامه بشكل واسع في المراقبة عن بعد للممتلكات المتنقلة، العامل في الهواء الطلق، موظفي الحمومة، المستكشف، أشخاص للرياضات الخارجية، الشيخوخة، الأطفال الخ.

المميزات
1. إدارة الطاقة الذكية مع عمر الخدمة بأكثر من 6 أشهر، إنه يدعم مراقبة الوقت الحقيقي لكمية البطارية.
2. توفير الطاقة
3. جهاز استشعار 3D G مضمن
5. مقاوم للصدمة، المياه والغبار
6. إشارة إضاءة SOS
7. تخزين بيانات التاريخ

المواصفات

| بند | وصف |
| --- | --- |
| وظيفة | أسلوب التحميل: TCP/UDP/SMS |
|  | وضع العمل المتعدد: معيار/ اهتزاز/ RTC |
|  | الاستفسار الفوري بـ SMS عن الموضعة الحالية |
|  | AGPS |
|  | منفذ USB عادي لتشحين |
|  | استماع عن بعد |
|  | جهاز استشعار 3D G مضمن |
|  | مراقبة الوقت الحقيقي لكمية البطارية |
|  | البطارية القابلة لاعادة الشحن بالطاقة الشمسية |
|  | الضوء الومضي |
|  | إشارة إضاءة SOS |
|  | السياج الجغرافي الذاتي/ السياج الجغرافي |
|  | عمر الخدمة بأكثر من 6 أشهر |
|  | دعم المنفذ السلسلي / تكوين عن بعد |
|  | الإنذار: إنذار البطارية المنخفضة، SOS، دخول/ خروج السياج الجغرافي |
|  | ضبط فرق الوقت |
|  | ضبط اسم مستعار |
| معلمات | أبعاد（L×W×H） | 96×51×22mm |
|  | لون | أسود / برتقالي |
|  | وزن | 80 gram ( الإكسسوارات المعيارية مشمولة) |
|  | تيار العمل | 60-80mA |
|  | البطارية المضمنة | 1800mAh |
|  | الدرجة المقاومة للمياه | IP65 |
|  | رقاقةGPS | U-blox |
|  | GSM | 850/900/1800/1900 Mhz |