| 客户: PROAGRO 客户数据 |
| --- |
| 智利项目的负责人 | Jose Luciano |
| 职位 | 总经理 |
| 电话 | 809-620-3843 – 809-385-0020 |
| 手机 | 829- 333-9742 |
| 邮箱 | proagrodominicana@hotmail.com |
| Skype |  |
| 工厂地址 | Autopista Duarte KM 18, Smart MG Warehouse, Nave #2, Pedro Brand, Santo domingo Oeste Republica Dominicana Apartado postal (P O Box) N# 74 |
| 机器安装地址 | Autopista Duarte KM 18, Smart MG Warehouse, Nave #2, Pedro Brand, Santo domingo Oeste Republica Dominicana Apartado postal (P O Box) N# 74 |
| 要求 |
| 要求 | 针对不可触摸的立式包装的设备. (粉末) |
| EMPAQUE |
| Especificaciones de bolsas | 该机器供应什么类型的包装呢？? 1000, 1500,1800, 2200 和 2500gr 最小的袋子的尺寸是多少呢? 1000 GRS 最大的袋子的尺寸是多少呢? 2500 GRS 袋子是使用什么材料构成的呢? Trilaminate 对于每种灌装量来说，卷材的宽度是多少呢? 具有最大宽度 620mm ok 其他的包装材料宽度的信息. 1000 克 = 宽度 420mm 1,500 克 = 宽度 570mm 1,800 克 = 宽度 570mm 2,200 克 = 宽度 570mm 2,500 克 = 宽度 570mm 袋子是否有拉链呢? 没有 附上袋子的机械图纸. 附上照片文档. |
| 产品 |
| 产品规格 | 要在该机器上包装多少种类型的食品粉末呢? 三种(3) – 奶粉, 面粉和燕麦 如何输送和供料产品至该包装机呢? 通过一个螺杆料斗系统，这也是必须要提供的. 来料斗应该具有250公斤的容量，请查看附寄的料斗的文件。 |
| 设备 |
| 设备规格 | 这些设备的电压多少呢? 220 伏，三相 在安装区域内的压缩空气管线的价格是多少呢? 80 至 120 PSI 该该机器的运行中，环境温度和相对湿度是多少呢? 18摄氏度和相对湿度 65% 该包装机的工作速度是多少呢? 1000 克， 25 knocking每分钟, 1500克， 25 knocking分钟, 1800克 20 knocking每分钟, 2200克，15 knocking每分钟 和 2500克 15 knocking每分钟. 对于这些设备的安装，需要有多大的空间呢? 附寄了对于这些设备的安装区域的目前的布局图. |
| 编码 |
| 编码规格 | 在每个袋子上的编码应该包括些什么内容呢? 到期日和该产品的批号 该编码器应该是数字化的. |
| 商业信息 |
| 商业条件 | 对于包装的要求，一旦达成了技术部分的内容，并且统一了精确的规格，需要提供最经济的报价，是要具有以下这些商业条件： 价格: USD 条款: EXWORKS 支付条款: 预付款50%以便开始动工. 40% 在SOLPAK公司进行清关之前. 10%在安装的时候或者是从发票日期的30天. 交货时间: 45 天. |

一旦您回复了该邮件，并且提供了信息，我将会进行设备的选择，并且之后是需要报价和进行运输.

非常感谢您的关注, 需要任何额外的信息，请告知。