单板烘干线（Core veneer drying line）：

中文：

单板烘干线是中国最新的研发设备，通过加热室将空气加热，利用大功率吹风机将加热后的空气吹入输送管中，输送管具有防止热量散发的保温层，最后将加热的空间送入密封的单板传送带中，单板在传送的过程中，通过加热后的空气使水分蒸发，传送带中的湿热空气通过输送管重新送回加热室中进行再次加热除湿，进行循环利用。

烘干线的优势：

- 产量高。单板通过传送带输送的时间即为干燥时间，干燥的单板源源不断的输出，省去了传统干燥机等待干燥和上料下料的时间。比传统干燥机提高将近十倍。

- 对单板伤害低。单板在干燥过程中被相同温度的空气包围干燥，各个局部的温度一样，所以整张单板的干燥均匀度高，不会出现裂缝等破损情况。尤其适合含水量高的新鲜单板。

- 节省资源。整个烘干线的热量是循环使用的，消耗能源少。

- 故障率低。整条线操作容易，机械构造简单可靠，自动化程度高，不需要人工操作，免去维护的成本。

- 可调节性大。整条烘干线对1.5mm—4.5mm 厚的单板都使用，只需调节传送带的长短即可实现最佳的烘干效果。

烘干线的劣势：

- 烘干室的建造需要专业工程师建造。

- 成本较高，适合产量大，质量高的生产厂家。

葡萄牙语：Linha de secagem para lâminas de madeira

A linha de secagem para lâminas tipo miolo (folheado) de madeira é um equipamento desenvolvido recentemente aqui na china, primeiramente através de uma câmara de aquecimento para aquecer o ar, depois utilizando uma máquina de sopragem de alta potência para soprar o ar aquecido para dentro de um tubo de transportação, na etapa final, o ar aquecido é transportado para uma correia de transporte totalmente vedada para lâminas de madeira, assim, durante a transportação na correia, as lâminas de madeira terão seu teor da água vaporizado devido o efeito de ar quente. Após o processo, o ar quente que fica dentro da correia de transporte são enviados de volta para câmara de aquecimento através do tubo de transportação para reaquecimento, isto é, o ar pode ser reciclado para uso repetitivo.

As vantagens da linha de secagem:

- Alta produtividade. Durante a transportação, as lâminas de madeira na correia já sofrem processo de secagem, o processo de transportação e secagem é de modo contínuo, isso pode eliminar o tempo de esperar do produto seja secado e tempo de alimentação e descarga de materiais, diferente com as máquinas tradicionais de secagem. O seu desempenho de produção é quase dez vezes superior do que uma máquina de secagem tradicional.

- Baixo dano em lâmina de madeira. Durante o processo de secagem, a lâmina de madeira é secado uniformemente com ar aquecido, a secagem é aplicada equilibradamente em cada parte do produto, gerando um processo de secagem uniforme e sem risco de causar rachaduras na madeira. Principalmente para lâmina de madeira fresca que possui alto teor de água.

- Baixo consumo de energia. A energia térmica é circulada neste equipamento de secagem para uso repetitivo, por isso, pode poupar muita energia consumida.

- Baixa taxa de falha. O equipamento pode ser operada facilmente, a estrutura da máquina é simples e estável, com alto nível de automação, não precisa ser operada pelo funcionário e pode economizar a despesa de manutenção.

- Com alto grau de ajustamento, esta linha de secagem pode ser aplicada para lâminas de madeira com espessura entre uma faixa de 1,5mm-4,5mm, é só precisa ajustar o comprimento da correia de transportação para atingir melhor efeito de secagem.

As desvantagens de linha de secagem:

- A construção deve ser feita pelo engenheiro profissional.

- O custo do equipamento é alto, é adequado para fábricas que tem grande escala de produção e exigem a alta qualidade do produto.

汉语：

Veneer jointing machine（拼板机）:

拼板机是目前中国市场最流行的一种胶合板生产线设备，拼板机是将烘干好的单板拼接剪切成统一宽度，每张单板的长宽都相同，在铺板过程中节省了大量的人力物力，一台拼板机可以应用于不同宽度，厚度的单板。拼板机通过带有热熔胶的丝线将每张单板拼接起来，通过设定的宽度进行切边，使得所有宽度一致，边缘对接完整。整个拼接的工程通过自动化程度高，只需要一人操作即可，可调范围宽。最大程度的节约了人力物力。

葡萄牙语：Juntadeira de lâminas de madeira

Atualmente, a juntadeira é um equipamento muito popular para linha de produção de madeira compensada aqui na china, esta máquina serve para juntar e cortar as lâminas de madeira secada para ter uma largura unificada, os comprimentos e larguras serão iguais em cada lâmina, pode economizar muito tempo e trabalho no processo de junção da lâminas, uma juntadeia pode ser utilizada para lâminas de madeira com diversas larguras e espessuras diferentes. Esta máquina, através de um fio com cola quente para juntar a cada lâmina e cortando as arestas com um padrão de largura configurada na máquina, resultando a unificação de larguras e encaixa perfeita em arestas. Todo processo pode ser feito automaticamente, só precisa de um funcionário para fazer operação e possui uma alta faixa de ajustamento. Este equipamento pode reduzir significativamente os resursos humanos e materiais para trabalho.

汉语：

拼板机优势：

- 只需要一人即可操作。

- 生产效率高，最大化提高产量。

3. 采用PLC 集成控制系统，自动化程度高，可调节范围大。操作简单，故障率低。

4.操作简便，对工人技术要求低，培训周期短。

葡萄牙语：

As vantagens da juntadeira:

- Só precisa de uma pessoa para operar a máquina.

- Alto eficiência de produção, maximizando a produtividade.

- Utiliza o sistema de controle integrado tipo PLC, com alto grau de automação, ampla faixa de ajustamento, simplicidade de operação e baixa taxa de falha.