Machine de soufflage pour film à tête rotative SJ-55C/FM800 SJ-65C/FM1200

Devis pour SJ-55C:7000USD,FOB,Ningbo

Devis pour SJ-65C:11600USD,FOB,Ningbo

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS:
1. CHARGEUR AUTOMATIQUE
2. CORONA
3. DISPOSITIF DE ROTATION DE MATRICE (DIE ROTARY DEVICE)
4. COMPRESSEUR A AIR
5. GRAVIMÈTRE (GRAVITY METRIC DEVICE)

Usage et Caractéristiques:

Il est utilisé pour souffler de différents films plastiques de polyéthylène à basse densité (LDPE), de polyéthylène à haute densité (PEHD) et de polyéthylène linéaire à basse densité (LLDPE) etc, qui sont largement utilisés pour l'emballage de liquides, les produits industriels, les vêtements et le tissu, ect., et l'impression de lamination.

Les cylindres et les vis de l'extrudeuse sont en acier allié à de haute qualité avec une dureté optimale et une forte résistance à la corrosion après le traitement de nitruration et la finition de précision. La machine auxiliaire a une table de travail de plate-forme pour opérer facilement et est équipé de l’anneau de stabilisation à bulles. L’unité d’enroulement de double-laminage et double-découpe adopte le moteur de moteur couple pour maintenir la tension appropriée et de changer facilement les rouleaux.

| Modèle | SJ-55C | SJ-65C |
| --- | --- | --- |
| Diamètre de vis | 55mm | 65mm |
| Ratio de vis | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Vitesse de vis | 10-100r/min | 10-100r/min |
| Sortie principale | 50kg/h | 70kg/h |
| Puissance de moteur principal | 15kw | 22kw |
| Spécification de la tête de matrice | Φ100-150mm | Φ120-220mm |
| Mode de rotation de la tête de machine | Rotation continue | Rotation continue |
| Epaisseur unilatéral du film | 0.01-0.10mm | 0.01-0.10mm |
| Max. Largeur pliant du Film | 800mm | 1200mm |
| Puissance totale | 26kw | 42kw |
| Poids de la machine | 2300kg | 3800kg |
| Dimensions hors tout (L×l×H) | 6000×2000× 4000mm | 6800×2400× 4800mm |

Liste de configuration pour SJ-55C

| Extrudeuse | Vis | Diamètre de vis | Φ55 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rapport d'aspect | 28:1 |
|  |  | Matériau | 38CrMoALA |
|  |  | Vitesse de vis | 10-100r / min |
|  | Barrel (bobine de chauffage et barrel de chauffage en acier inoxydable) | Refroidissement de barrel | deuxième zone de refroidissement par air |
|  |  | Moteur de refroidissement | 350W |
|  | Reducteur | 180 boîte de vitesses |
|  | Moteur principal | Onduleur 15KW (Huifeng) |
|  | Contrôleur de température | Total 5 |
|  | Capteur de température | Total 5 |
| Changeur | démontage manuel pour les appareils en réseau |
|  | Chauffage du changeur | Bobine de chauffage en acier inoxydable |
| Tête de matrice | Type de structure de base | structure de matrice d’une spirale |
|  | Matétiau | Moule en acier 40Cr |
|  | Taille | Chucune Φ80-120 mm |
|  | Chauffage | bobine de chauffage en acier inoxydable |
| Anneau d'air(Wind Ring) | Type de structure | Anneau d'air d’une sortie |
|  | Matériau | Aluminium |
|  | Puissance de ventilateur | 1.5KW |
| Dispositif de stabilisation de mousse | tige de pendule |
| Plaque de herringbone (herringbone board) | Style de bois |
|  | ajustement | manuel |
| palpeur d'arêtes d’insert | Style de flanelle |
|  | ajustement | manuel |
| Traction | Type de structure | Fixation |
|  | Moteur de traction | Onduleur 1.5KW (Huifeng) |
|  | Pince à roulette de traction manuelle |
|  | Pliage max. | 800 mm |
|  | Longueur Cots (Cots Length) | 850 mm |
| bobineuses | bobineuse de friction à une station ou une bobineuse |
|  | Convertisseur de vitesse de torque | 1 |
| Cadre de traction | cadre de traction intégrée carrée, avec rampe à escalier d’un seul ètage |
|  | Sortie | 55 kg / h |

Liste de configuration pour SJ-65C

| Extrudeuse | Vis | Diamètre de vis | Φ65 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Rapport d'aspect | 28:1 |
|  |  | Matériau | 38CrMoALA |
|  |  | Vitesse de vis | 10-100r / min |
|  | Barrel (bobine de chauffage et barrel de chauffage en acier inoxydable) | Refroidissement de barrel | deuxième zone de refroidissement par air |
|  |  | Moteur de refroidissement | 0.75W |
|  | Reducteur: | 170 boîte de vitesses |
|  | Moteur principal | Onduleur 22KW (OMRON) |
|  | Capteur de température | Total 6 |
| Changeur | démontage manuel pour les appareils en réseau |
|  | Chauffage du changeur | Bobine de chauffage en acier inoxydable |
| Tête de matrice | Type de structure de base | structure de matrice d’une spirale |
|  | Matétiau | Moule en acier 40Cr |
|  | Taille | Chucune Φ160-250 mm |
|  | Chauffage | bobine de chauffage en acier inoxydable |
| Anneau d'air (Wind Ring) | Structure type | Anneau d'air d’une sortie |
|  | Matériau | Aluminium |
|  | Puissance de ventilateur | 1.5KW |
| Dispositif de stabilisation de mousse | tige de pendule |
| Plaque de herringbone (herringbone board) | Style de bois |
|  | ajusetment | manuel |
| palpeur d'arêtes d’insert | Style de flanelle |
|  | adjustment | manuel |
| Traction | Type de structure | Fixation |
|  | Moteur de traction | Onduleur 1.5KW (OMRON) |
|  | Pince à roulette de traction manuelle |
|  | Pliage max. | 1200 mm |
|  | Longueur Cots(Cots Length) | 1300 mm |
| bobineuses | bobineuse de friction à une station |
|  | Convertisseur de vitesse de torque | 1 |
| Cadre de traction | cadre de traction intégrée carrée, avec rampe à escalier de deux ètages |
|  | Sortie | 30-65 kg / h |