Parámetros técnicos de bomba de concreto HBT30-8-60S

| Artículo | Unidad | HBT30-8-60S |
| --- | --- | --- |
| Desplazamiento de transporte concreto teórico (H.P/L.P) | M3/h | 15/26 |
| Presión de salida de concreto teórica (H.P/L.P) | bar | 80/50 |
| Presión de sistema hidráulico | bar | 250 |
| Desplazamiento de la bomba de aceite principal | ml/r | 45 |
| Potencia de potencia principal/ velocidad de rotación | kw | 60/2000 |
| Diámetro de la bomba de aceite principal/ diámetro del poste ×golpe | mm | Φ80/φ50×1000 |
| Diámetro del cilindro de transporte ×golpe | mm | Φ140×1000 |
| Tiempos de marcha atrás (H.P/L.P) | Time/min. | 17/29 |
| Capacidad de la tolva ×altura de carga | M3×mm | 0.4×1400 |
| Asentamiento del concreto | mm | 120-230 |
| Altura vertical máxima teórica | M | 150 |
| Distancia horizontal máxima teórica | M | 600 |
| Capacidad del tanque de aceite hidráulico | L | 180 |
| Capacidad del tanque de agua | L | 500L |
| L x W x H | m | 4.6x2.28x2.4 |
| Peso total | kg | 3000 |
| Interruptor H.P/L.P | / | Manual |
| Control remoto | / | 7m wire control |

Configuration of HBT30-8-60S concrete pump

I.  Lista de configuración principal de sistema hidráulico de bomba de línea de camiones HBT30-8-60S（Estándar）

| Nombre | Fabricante | Cantidad. | País |
| --- | --- | --- | --- |
| Bomba de aceite principal | LIYUAN（L10VO45） | 1 | China |
| Bomba de engranajes | WANYE（20+10） | 1 group | China |
| Motor de mezclado | ZHONGRUI | 1 | China |
| Válvula de seguridad principal | ATOS（diámetro 20） | 1 | Italy |
| Válvula de descarga de carga | ATOS（diámetro 10） | 1 | Italy |
| Válvula direccional eléctrica-hidraulica | ATOS（diámetro 16） | 1 | Italy |
| Válvula direccional solenoide | ATOS（diámetro 10） | 1 | Italy |
| Refrigeración por aire | GUANHUA | 1 | China |
| Válvula multivías | YOULI | 1 | China Taiwan |
| Filtro | LIMING | 1 | China |
| Piezas de sellado | Parker | 1 set | America |
| Manguera hidráulica | Manuli | 1 set | Italy |
| Adaptador | EMB | 1 set | Italy |
| Manómetro | tecsis | 3 | Germany |
| Motor de la bomba de agua | HCHC | 1 | China |
| Bomba de agua | HEIMAO | 1 | China |

II. Lista de configuración principal de sistema dinámico de bomba de concreto HBT30-8-60S（estándar）

| Nombre | Modelo | Cantidad | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor de diesel | 4BT3.9-C80 | 1 | Cummins (China) |
| Articulación del eje | FL11.5 PB-BS SAE B | 1 | Germany Raja |

III. Lista de configuración principal de sistema eléctrico de bomba de concreto HBT30-8-60S（Estándar）

| Nombre | Modelo | Cantidad | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC(controlador lógico programable) | 6ES7214-1AD21-OXBO | 1 | Germany Siemens |
| Módulo adjunto | 6ES7221-1BF22-OXAO | 1 | Germany Siemens |
| Relé de estado sólido | G3NA-D210B | 6 | Japan Omron |
| Asiento de alambre fusible | PHOENIXCONTACTUK10-DREHSI | 8 | Germany Wago |
| Relé | RPF2ABD | 2 | French Schneider |
| Indicador | 800EP-P43DLD | 5 | America AB company |
| Interruptor de bombeo | 800EP-SM323 LX20 | 1 | America AB company |
| Control remoto / interruptor del panel | 800EP-SM223 LX11 | 1 | America AB company |
| Interruptor de acelerógrafo (jogging) | AR22-PR020B | 3 | Japan Fuji Co. |
| Caja de control remoto | HY-1024BB | 1 | Germany |

只翻译一下name一栏就可以了，谢谢！