WWW.VICUTCNC.COM

Máquina de soldadura a laser VCT-200LW

La máquina de soldadura a laser VICUT es perfectamente utilizada en la soldadura de metal y aleación, acero inoxidable, placa de zinc y chapas de hierro, etc.

Introducción :

1) Uso de piezas importadas de Panasonic, Sony, etc.

2) Tecnología de Alemania, mantenimiento de toda la vida.

3) Laser de mayor potencia es opcional.

4) Puede trabajar 24 horas sin parar.

Características de soldadura:

1) Exactitud y precisión, se puede soldar fuente pequeña y compleja y LOGO, velocidad rápida, sin diferencia de color después de la soldadura, sin necesidad de rastrear ni manipular.

2) Sin punto de soldadura en relieve en la superficie de soldadura, no es necesario realizar el proceso de pulido y molienda, ahorro de tiempo de trabajo, la apariencia es hermosa;

3) Procesamiento sin ruido, sin contaminación;

4) Adecuada para la industria publicitaria, haz de luz larga especial, 360 grados de rotación arbitraria, mayor rango de trabajo.

5) Opcional con el monitor CCD, el efecto de soldadura es más claro e intuitivo.

Parámetros técnicos:

Potencia de laser                                               200W

Longitud de onda de laser                                        1064 nm

Energía máxima de pulso simple                                   90J

Profundidad de soldadura laser                                    0.1-1.2mm

Anchura de pulso                                               0.1-20ms

Frecuencia de soldadura laser en estado de combinación               0.5-40Hz

Rango ajustable del tamaño de punto                               0.2-2mm

Potencia eléctrica de la máquina                                   ≤9KW

Demanda de potencia                                   220V　±10%/50Hz/40A

Banco de trabajo estándar                           800*1000mm carga de 200Kg

Posicionamiento                      Sincronización CCD de cámara de alta definición

Desplazamiento vertical de laser                                   ≥200mm

Dirección horizontal de laser                                      200-800mm

ANHUI WILLIAM INTERNATIONAL CNC CO.,LTD

ADD: NO.1209,XINHUA INTERNATIONAL APARTMENT,

SHUSHAN DISTRICT, HEFEI, CHINA.

WWW.VICUTCNC.COM

wmcut@vicut.cn