Tostador de café(60 kg/lote)

Tostador de café en grano

Pantalla

Muestreador                                                    Sensor de temperatura

60kg/ tostador de café

1. Descripción:

La máquina se compone de asador y colector de cáscara del ciclón. En el uso, en primer lugar, deberíamos poner los frijoles frescos. Luego, encienda. En tercer lugar, los granos se tuestan. Último, enfriar el acabado café tostado.

El sistema de ciclón (colector de polvo y cáscara) recogerá el polvo y la cáscara en su cajón que ayudará a mantener la sala limpia.

- Características del tostador de café

1.) el cilindro interno está hecho del arrabio gruesa, que ayuda a conservar calor y controla el grado tostado, así el grano de café no se sobrecalientan y quemado. El hierro fundido también ayuda a ahorrar energía y reducir el uso de gas.

2.) la máquina está equipada con una ventana de visualización y un sampler. Puede observarse el grado de tostado en cualquier momento.

3.) la máquina proporciona detección precisa de la temperatura y la temperatura se muestra en la pantalla. Es fácil regular la temperatura de horneado.

4.) la máquina está equipada con encendido automático y dispositivos de protección de incendio. Si no se enciende el fuego en 22 segundos, la electro válvula magnética cortar la conexión entre el gas y la máquina, por lo tanto garantizar la seguridad de operación.

5.) con un ventilador de tiro y un gran pan más fresco, los granos de café puede refrigerarse en 1 a 3 minutos. El aire del ventilador de tiro será dado de alta en otra dirección y no tiene ningún efecto en el grano tostado.

6.) se equipado con un embrague, la máquina no dañarse cuando ocurrió el apagón repentino.

7.) nuestra máquina tiene colector que puede recoger el humo y desechos causados durante el proceso de tueste, así mantener limpio el medio ambiente.

8.) la manija en la puerta de descarga no está cerrada a la puerta para que el calor del café tostado no dañará el operador.

9.) la máquina tiene un diseño elegante, fácil operación, estructura compacta y ocupa poco espacio

3.Parámetros técnicos:

| Motor del tambor | 1.1kw |
| --- | --- |
| Mezclador | 0.75kw |
| Ventilador de refrigeración | 1.5kw |
| Ventilador de tiro | 0.55kw |
| Modo de calefacción | LPG/gas natutal |
| Tiempo de tostado | 15-20mins/lote |
| Capacidad | 60kg/lote como máximo |
| Dimensión(L*W*H) | 2600x1600x2400mm(Tostador) 800x800x1300mm(Transportador de alimentación) 850x770x1850mm(Colector de polvo y la cáscara) |

3.Lista de precio:

| Plazo de entrega | 25-35 días después de recibir su depósito |
| --- | --- |
| Forma de pago | completo T/T |
| Puerto | Qingdao |
| Precio FOB | USD40500 |

Términos comerciales:

Plazo de entrega: 30%T/T como depósito,70%T/T antes de enviar la mercadería.

Garantía: un año después de la instalación. Si hay cualquier avería causada no por razones de mal funcionamiento, enviaríamos las piezas libres de nuevas.

Empaque: embalaje de la exportación en condiciones de navegar estándar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Melody Tang

Tel: 0086-531-86398889

Mobile: 18764157970

Skype: melody.tang7

Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com