Линия по производству тканых полипропиленовых (ПП) мешков (5 миллионов в год)

| Описание | Модель № | Цена за единицу | Количество | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Экструдер для производства плоской пластиковой плёнки | SJ-FS110/800B | $24800 | 1 комплект | $24800.00 |
| 2.Оборудование для намотки пластиковой плёнки | S-STL-II/150 | $9750 | 1 комплект | $9750.00 |
| 3. 4-челночный круглоткацкий станок | YF-XT-750/4 | $5200 | 10 комплектов | $52000.00 |
| 4. Сухой смеситель | YFJ-50 | $1000 | 1 комплект | $1000.00 |
| 5.Устройство для автоматической подачи | XTL300 | $680 | 1 комплект | $680.00 |
| 6.Гранулятор из вторичного сырья | YF-FL120-II | $7250 | 1 комплект | $7250.00 |
| 7.3-цветная печатная машина | S-YFY-800IIIB | $5580 | 1 комплект | $5580.00 |
| 8.Гидравлический пакетировочный пресс | KS-850 | $2630 | 1 комплект | $2630.00 |
| 9.Швейная машина | GK8-2 | $350 | 3 комплекта | $1050.00 |
| 10.Оборудование для резки мешков | CD-II | $530 | 2 комплекта | $1060.00 |
| 11.Шпулька для намотки ленты | 38x230мм | $0.35 | 20000 шт | $7000.00 |
| 12.Запасные части |  | $10000 | Много | $10000.00 |
| Итого FOB WENZHOU |  |  |  | $122800.00 |

Вышеуказанные машины используются для производства обычных тканых полипропиленовых(ПП)мешков , упаковки некоторых продуктов , таких как рис , пшеница , корм для животных и т.д.. Цены представленны при условиях FOB Вэньчжоу . Если у вас есть какие-то другие индивидуальные требования , пожалуйста , сообщите мне обо этом .

Страна поставщика/место происхождения: Китай

Тип упаковки : Упаковано в обнаженном виде

Условия оплаты : 30%T/T заранее , оплачиваться 70%T/T перед доставкой или  100% безотзывный аккредитив в виде .

Срок поставки : в течение 50 дней после получения авансового платежа или  аккредитива

Установка : Покупатель должен нести ответственность за стоимость проживания и питания за рубежом каждого технического персонала , туда-обратно авиабилеты , визы и зарплату $ 65 / человек / день.

Срок гарантии : Один год, за исключением изнашиваемых деталей.

Сырье : ПП (полипропилен), рафия класса (MFI менее 5,0 г / 10 мин)

Схема процесса производства

- Экструдер для производства плоской пластиковой плёнки

SJ-FS110/800B:диаметр винта (мм):110

Отношение длины и диаметра винта :23:1

Скорость вращения винта (об/мин):25-75

Ширина пресс-формы (мм):800

Мощность мотора (кВт):30

Нагревательная мощность экструдера :36

Мощность привода экструдера :7.5

Нагревательная мощность мотора :15

Степень экструзионной вытяжки(кВт):4-8

Толщина ленточной нити (мм):0.025-0.08

Производительность (кг/час):50-100

Линейная скорость :80-200(об/мин)

Установочные размеры (Д*Ш*В):13300*1500*2000

Вес:6500кг

2. Оборудование для намотки пластиковой пленки

S-STL-II/320:Слой шпинделя :5

Количество шпинделей :150

Размеры бобины (диаметр *длина )(мм):38*230

Линейная скорость намотки (м/мин):80-150

Мощность главного двигателя (кВт):2

Мощность двигателя для намотки (кВт):7

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм):5000*1500*1700

Вес:3000кг

3.Небольшой безмасляный 6-челночный круглоткацкий станок типа поворотного кронштейна

Особенности : 6-челночный круглоткацкий станок характеризуется низким уровнем шума и низким энергопотреблением . В его устройстве не ползунка-регулятора или направляющей планки .

- 6-челночный круглоткацкий станок оснащен выпуклым столом малого кулачкового типа и приводной системой на основе роликовых колес для маятника . Это обеспечивает плавный и стабильный ход работы .

- 6-челночный круглоткацкий станок имеет в устройстве меньшее количество изнашиваемых деталей по сравнению с традиционными круглоткацкими станками , за счет отсутствия ползунка-регулятора или направляющей планки .

- Система передачи в виде роликовых колес не требует смазки , что обеспечивает удобство и простоту обслуживания оборудования .

- Круглоткацкий станок характеризуется очень низким энергопотреблением . Основная скорость двигателя составляет 180 об/мин и мощность двигателя достигает 1,5/2,2 кВт . В отличие от традиционных 6-челночных круглоткацких станков , использование двигателя мощностью 4 кВт , данный вид 6-челночных круглоткацких станков позволяет сэкономить электрическую энергию , вплоть до 10000 кВт-ч .

5. низкая прочность пластика пряжа из 100% регенерированного пластмасс, может быть принято плести.

6. Применять два комплекта алюминиевых седел , сделать его легко изменить подшипник и качающий бар .

YF-XT-750/4: Количество челноков : 4

Ширина заправки основы (мм): 350-750

Макс. количество основных нитей: 640/768

Скорость главного двигателя (об/мин): 140-180

Производительность(м/мин ):1.4-1.8

Мощность главного двигателя(кВт): 2.2

Общая мощность(кВт): 2.7

Вес(кг): 1800

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм): 8300*2200*2730

4.Сухой смеситель

YFJ-50: Размер бункера (Диаметр*Высота) (мм);500*600

Производительность (кг/час):200

Мощность двигателя (кВт):15-18.5

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм)：1250*700*1100

Вес(кг): 300

5.Автоматический питатель

Машина может доставить высушенного материала в бункер экструдера, с тем чтобы уменьшить интенсивность труда, а также может подать материалы с фиксированным количеством в определенное время.

XTL300:Питатель материала ,  Образ :Спиральный образ

Мощность (кВт):1.1

Установленные размеры (Д×Ш×В) (мм):2700× 1200× 2000

6.Гранулятор из вторичного сырья

SJ-FL120-II: Диаметр винта (мм):120

Соотношение длины и диаметра винта : главный винт 10:1

Скорость вращения(об/мин):50-80

Мощность двигателя (кВт):18.5

Мощность суб-двигателя(кВт):7.5

Мощность двигателя усиления резки (кВт):1.1

Нагревательная мощность (кВт):12

Производительность (кг/час):40-80

Установленные размеры (Д*Ш*В)(мм):4500*2000*1100

Вес(кг): 1200

7.Офсетная печатная машина

S-YFY-800IIIB：Максимальная ширина подаваемого материала (мм): 800

Максимальная печатная ширина (мм):660

Макс.печатная длина (мм): 1200

Толщина резиновой пластины с выгравированным рельефным рисунком для высокой печати (мм):4

Диаметр рулонного материала (мм):480

Скорость печати(шт/час): 1000-2000

Макс.количество цветов : 3 цвета

Мощность двигателя (кВт): 2.2

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм):3400*1400*1300

Вес(кг): 2000

8. Гидравлический пакетировочный пресс

KS-850：Рабочее давление (МПа):6-8

Мощность двигателя (кВт):2.2

Высота прессов анного тюка мешков (мм):900

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм):2000*930*2600

Вес(кг): 1000

9.Оборудование для сшивания мешков

GK8-2: Максимальная скорость шитья (об/мин):1400

Способ шитья (мм): Цепной шов двойной нитью

Длина петли: 9-16мм

Максимальная толщина сшиваемых тканей (мм):8

Мощность двигателя (кВт):0.55

Диапазон применения : полипропиленовые (ПП) тканые мешки

10. Ручное оборудование для резки мешков

CD-II: Максимальная ширина рулонной ткани (мм):800

Вес рулонной ткани (кг):≤ 200

Мощность термической резки (кВт):4

Мощность двигателя (кВт):0.37

Установочные размеры (Д*Ш*В)(мм):5000*2000*1000

Вес(кг): 300