Прайс-лист

Описание                         Тип                 Цена за единицу

Автоматическое оборудование для резки мешков    SQJ II-800              $4050

Ручное оборудование для резки мешков                   CD-II                 $530

Выше цена на основе FOB порт вэньчжоу Китая и без учета затраты монтажа и комиссии .

Автоматическое оборудование для резки мешков

Эта машина может отрезать сплетенную ткань в рулонах в листе автоматически при необходимости, которая специально используется для резки мешков риса, цементных мешков, мешков удобрения, мешков сахара , мешков корма для животных и т. д.

Он прост и удобен в эксплуатации и обслуживании. Это снижает трудоемкость, повышает эффективность производства, что является идеальным оборудованием для завода по производству пакетов .

Основные технические параметры :

| Модель № | SQJ II-800 |
| --- | --- |
| Макс.ширина резки (мм) | 800 |
| Длина резки (мм) | 200-1800 |
| Вес рулонного материала (кг) | ≤200 |
| Мощность термической резки (кВт) | 3 |
| Мощность главного двигателя (кВт) | 2.2 |
| Скорость резки (шт/мин) | 30-60 |
| Установочные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 6000×2000×1500 |
| Вес(кг) | 600 |
| Примечание | Горячая резка |

Ручное оборудование для резки мешков

Ручное оборудование для резки мешков используется для резки рулонной ткани на отрезки заданных размеров .

| Модель № | CD-II |
| --- | --- |
| Максимальная ширина рулонной ткани (мм) | 800 |
| Вес рулонной ткани (кг) | ≤200 |
| Мощность термической резки (кВт) | 4 |
| Мощность двигателя (кВт) | 0.37 |
| Установочные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 5000×2000×1000 |
| Вес(кг) | 300 |