Wuxi Zhouxiang Complete Set Of Welding Equipment Co., Ltd.

ADD: INDUSTRY GARDEN, DONGGANG TOWN , WUXI CITY, JIANGSU, CHINA

Tel: 86-510-88601521 Fax: 86-510-88791142

LCH2020焊接操作架

（图片供参考）

1技术参数

LCH2020型焊接操作架（固定式）

- 适用筒体直径：          Φ500—Φ2000mm

- 横臂垂直升降行程：      2000  mm

- 横臂水平伸缩行程：      2000  mm

- 横臂升降速度：          0.3 M/min

- 横臂伸缩速度：          0.12-1.2 M/min

- 适用电压:               380V 50Hz 3P

2  供货范围及组成单元

a.机架：立柱、焊臂、底盘、升降机构、横臂伸缩机构等

b.电控系统：电控箱、数显装置、变频器、手控操作盒及其附件。

c.备品备件： 2A熔芯3只、随机资料1份。

价格：

LCH2020（固定式）：USD

交货期：40天