Línea de producción de barras de cereales

UU1. Diagrama de flujo: UU

Máquina de calefacción de azúcar ( Mezclador de ingredientes (Máquina cortadora de barras de cereales con transportador de enfriamiento (Máquina empacadora

2. Lista de equipos y precios:

| Número | Mercadería | Especificación | Precio unitario (USD) | Cantidad (set) | Importe (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1（opcional） | Máquina para hacer palomitas de maíz | Salida grande: aproximadamente 50-60 kg por hora, Menos de alimentación humana: un empleado puede operar 2-3sets de máquina, Menos consumo de energía, Operación segura y Rendimiento estable | 3,000 | 1 | 3,000 |
| 2 | Máquina de calefacción de azúcar | Volumen: 270L, Potencia de mezcla: 1.5Kw, Fuente de calefacción: electricidad, 18Kw, Dimensión: 1300×1000×1500mm, De acero inoxidable completa, Función: Fundir y mezclar el azúcar u otros aditivos (sal, cocoa, leche, etc.). | 2,500 | 1 | 2,500 |
| 3 | Mezclador de ingredientes | Potencia: 1.5kw, Capacidad: 20kg/lote, Dimensión: (L*W*H) 800*900*1400mm Cubierta de acero inoxidable, Partes de contacto de alimentos de teflón Función: Mezclando el azúcar y otros ingredientes. | 1,200 | 1 | 1,200 |
| 4 | Máquina cortadora de barras de cereales con transportador de enfriamiento | Potencia: 2.2kw, Dimensión: (L*W*H)8500*1200*1200mm Inversores de controlar la velocidad de producción, múltiples rodillos aplanar la mezcla uniformemente, sopladores de mantener estable la mezcla. Función: Se separa la mezcla en el transportador, enfriamiento de la mezcla difundida y cortándolos en tamaños requeridos, enfriamiento las barras cortadas y los transporta al embalaje | 10,000 | 1 | 10,000 |
| 5 | Máquina empacadora | Ancho de película:Máximo.250mm Largo de bolsa:90-220mm Ancho de bolsa:30-110mm Altura de producto:Máximo.55mm Diámetro del rollo de película:Máximo.320mm Velocidad de empacado : 40～230 bolsas/min Tamaño:(L)3770×(W)670×(H)1450 Peso:550kg Llenado gas | 6,300 | 1 | 6,300 |
| Precio total | FOBQingdaoUSD23,000 |

UU

3. Especificación de cada máquina:

Máquina de calefacción de azúcar y cereales y mezcladora

Está hecho de acero inoxidable y tiene calefacción ajuste para derretir azúcar y otros ingredientes y mezclador para mezclar estos ingredientes juntos. Cuenta con pared de doble capa que mantiene la temperatura de mezcla.

Mezclador de ingredientes

Esta máquina se utiliza principalmente para mezclar las nueces, cereales, almíbar y otros ingredientes uniformemente. Su tolva dentro está hecho de categoría alimenticia del Teflon que puede soportar altas temperaturas, corrosión, evitar la mezcla de palo hacia adentro y lo suficiente para el uso de larga vida. Tiene regulador de temperatura que se puede reservar la temperatura de las mezclas. Pueden cubrir de jarabe de azúcar, jarabe de chocolate, mantequilla, sabores condimentos, condimentos aceite en nueces, granos, alimentos bolas etc.

Máquina cortadora de barras de cereales con transportador de enfriamiento

1. se utiliza principalmente para cortar los productos cereales mixtos en tamaños requeridos y enfriarlos.

2. es muy fácil de operar y tiene alta capacidad.

3. es controlado por dos inversores que permitiría terminar la cruz cortada por una máquina.

4. sus rodillos fuertes hacen la mezcla bastante plana y pegan firmemente uno al otro, evitar rajaduras.

5. la caja del regulador permite operador fijar libremente la corte requiere longitud y anchura.

6. teniendo muy poco espacio que permite que usted puede utilizarlo en pequeña obra.

7. máquina partes que en contacto con los alimentos están hechas de plástico de calidad alimentaria, y la cubierta del cuerpo de la máquina se hace del acero inoxidable que es muy conveniente para la seguridad alimentaria.

Máquina empacadora

Doble control de la conversión de frecuencia, longitud del bolso puede ser fijado y cortar adentro un paso, ahorrando tiempo y películas,

Adopta PLC & HMI software de programación, fácil operación y ajuste,

Diagnosis de la falta del uno mismo, exhibición clara de la falta,

Rastreo de fotocélula de alta sensibilidad, entrada de corte & posición de sellado digitalmente, precisión extra,

PID control de temperatura independiente que es más conveniente para el embalaje de diversos materiales,

Coloca la función de parada, sin pegarse cuchillo o perder la película,

Trabajando el sistema de conducción simple, confiable, mantenimiento conveniente,

Todo el control se realiza a través de software, fácil para ajustar la función, mejora técnica.

Esta máquina es conveniente para fideos instantáneos pack, galleta, pan, pastel, merienda, medicina, helado,

chocolate, torta de luna, dulces, alimentos congelados, tejido, cinta adhesiva, jabón, materias primas, piezas de hardware,

inflight comida, cubertería, etc.

Trade Terms:

Forma de pago: 30%T/T como depósito,70% después de embarque.

Garantía: un año de garantía. Si hay cualquier avería causada no por razones de mal funcionamiento, enviaríamos las piezas libres de nuevas.

Plazo de entrega: 30 días después de recibir el depósito.

Empaque: embalaje de la exportación en condiciones de navegar estándar.

-------------------------------------------------------------------------------------

Melody Tang

Tel: 0086-531-82316905

Mobile: 18764157970

Skype: melody.tang7

Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com