Система для личного автомобиля поставляется с SD карты мобильного DVR с 
3G и GPS опционально и 4 камерами ( передняя ,задняя ,левая и правая) 360 градусов полный вид записи в режиме реального времени. Также вы можете установить камеру внутри автомобиля, для мониторинга окружающих и ситуации внутри вашего автомобиля.

Экономичный мини SD Мобильный DVR с 3G и GPS

Модель №:: M602WG

Основные Характеристики
Цена образца : $223

◆Встроенная Операционная система Linux с использованием кодека H. 264 Формат, степень сжатия, изображение четкое ;

◆4-канальный видео вход (воздушный разъем), 1 канальный RCA


◆4 канала аудио вход (воздушный разъем), 1 канал аудио выход ;


◆Встроенный беспроводной модуль, как 3G (технологии EVDO, WCDMA и HSPA и HSDPA и TD-SCDMA...), GPRS...опционное.


◆Разрешение записи: 720х576 (D1) в NTSC: 720х480 (D1);


◆воспроизведение Разрешение: максимальная поддержка 1 канал в D1 и 3-канала для CIF .


◆3G реального времени просматривать и отслеживать

- Передняя камера CR2F Цена за единицу: $24

Описание


TV система: PAL/NTSC (по выбору) 

Датчик: CMOSⅲ низкое освещение

Водонепроницаемый IP68 класс; 

140 широкий угол камера заднего вида для автомобиля

Хорошее ночное видение

Напряжение: DC 12В 

Разрешение(TV линии) : 480 

Минимальная освещенность: 0-1 Lux (0 люкс при IR вкл.) 

Рабочая температура: -20-70 °С

- Камеры бокового вида и заднего вида для частной машины

Описание камеры бокового вида

Модель № : CR01

Цена образца : $22

TVсистема: PAL/NTSC (по выбору) 

Датчик: CMOSⅢ низкая освещенность 

 Водонепроницаемый Ip68; 

140 широкий угол камера заднего вида для автомобиля

Хорошее ночное видение камера заднего вида автомобиля 

Напряжение: DC 12 В 

Разрешение(TV линии )420 

Минимальная освещенность: 0-1 Lux (0 Lux при  IR вкл.) 

Рабочая температура: -20-70°С 

Видео выход: 1,0 в PP на 75 Ом

Описание камеры бокового вида

Модель № : CR01P

Цена образца : $25

•1/4" CMOS СЕНСОР 

• Высокое разрешение 480 TV линий 

• Низкие требования к освещенности - 0,3 люкс 

• Пользователь настроит реверс/нормальное зеркальное изображение 

• 140 Градусов Широкий Угол Обзора 

Широко используется для такси ,микроавтобуса ,грузовика ,автобуса, школьного автобуса и т. Д

Описание камеры заднего вида

Модель № : CR02B

Цена образца : $22

STV системf: PAL/NTSC (дополнительно) 

Датчик: CMOSⅢ низкая освещенность 

Ip68 Водонепроницаемый; 

140 широкий угол камера заднего вида автомобиля 

Хорошее ночное видение камера заднего вида автомобиля 

Напряжение: DC 12В 

Разрешение 420 tv линий 

Минимальная освещенность: 0-1 люкс (0 Люкс при IR вкл.) 

Рабочая температура: -20-70 °С 

Видео выход: 1,0 в PP на 75 Ом

Монтажная Схема