产品规格 4/商业报价

本文件包含对货物和材料的技术要求，以及对所需服务的描述，该部分应该是报价的指导部分。

品名 ，应用范围和应用方法

品名   框架式机械压滤机

用途   关于380 压滤机项 更换陈旧设备

所需的参数

--现有的相关证书

- 技术规格（描述，参数）

| 品名 | 指数 |
| --- | --- |
| 压滤机型号 | 框架式机械压滤机 |
| 数量，套 | 1 |
| 过滤表面面积，㎡ | 80 |
| 过滤板厚度，毫米 | 30 |
| 过滤压力，MPa | 0.5 |
| 过滤室容积，升 | 1210 |
| 与产品接触部分物料 | 不锈的 |
| 框架的尺寸 | 800*800 |
| 过滤框架的数量，PCS | 63 |
| 板的数量，PCS | 62 |
| 工作模式（连续式，间歇式） | 间歇式 |
| 供货时间 | 2015年10月 |
| 电机的性能 |  |
| 电压，V | 380 |
| 工业设计/防爆结构 | 防爆结构 |
| 功率，千瓦 | 3 |
| IP防护等级 | 34 |
| 其他规格 |  |
| 周围环境温度，℃ | +18 |
| 根据GOST15150-69 气候结构和配置类别 | U2 |
| 寿命，不少于，年 | 10 |

- 附件

--出厂证和使用手册；

--检验证；

--保修存根