Cotización y solución de equipo de soldadura de rodillo

  - Nombre del equipo：Equipo de soldadura de rodillo tipo brazo oscilante con una cabeza

  - Modelo de equipo：MU-2-1250

  - Especificación de la pieza de soldadura：

Diámetro del rodillo：Φ100~Φ1000mm

Cuello del rodillo：≤Φ500mm

Largo del rodillo：≤1000 mm

Peso del rodillo：≤5T

  - Configuración estándar y el precio de todo el equipo:

| Número | Nombre de producto | Modelo | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fuente de corriente de soldadura de arco controlado（digital） | ZD5-1250 | 1 unidad |
| 2 | Cabeza de alimentación de alambre（digital） | MZ-1250 | 1 conjunto |
| 3 | Coche de monopatín | SW-Z04 | 1 conjunto |
| 4 | Caja de control de soldadura | MZ-1250 | 1 conjunto |
| 5 | Agencia de carro cruz | X50/Y250 | 1 conjunto |
| 6 | Caja de control de máquina de soldadura | K06 | 1 conjunto |
| 7 | Cable de soldadura y cable de control |  | 1 conjunto |
| 8 | Tolva de soldadura、cable de remolque y otros accesorios | Con tolva de soldadura grande y pequeña | 1 conjunto |
| 9 | Disco de alambre de soldadura | 50Kg | 1 conjunto |
| 10 | Marco de puerta MD | MD-500×1500 | 1 conjunto |
| 11 | Máquina de soldadura ZH | ZH-500×1500 | 1 conjunto |
| 12 | Tamiz de soldadura | 150Kg | 1 conjunto |

  - Especificación técnicos y parámetros：

| Nombre | Producto | Unidad | MU-2-1250 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fuente de alimentación de soldadura | Nombre del fuente de alimentación de soldadura |  | ZD5-1250 |
|  | Voltaje nominal de fuente | V | 380 |
|  | Fase del fuente | n | 3 |
|  | Frecuencia nominal del fuente | Hz | 50 |
|  | Corriente de soldadura nominal | A | 1250 |
|  | Voltaje nominal de carga | V | 75 |
|  | Tasa de portadores de carga temporalmente puntuación | % | 100 |
|  | Rango de ajuste de corriente de soldadura | — | 250A/26V ～ 1250A/44V |
|  | Capacidad de entrada nominal | KVA | 72 |
| Cabeza de soldadura | Modelo del cabezal | — | MZ-1250 |
|  | Diámetro de la alambre de soldadura | mm | Φ2.8 ～ Φ5.0 |
|  | Velocidad de alimentación | m/min | 0.5 ～ 5.7 |
|  | Forma de alimentación | Doble tipo | Alimentación uniforme/función de bajado Alimentación constante /función de caída plana |
| Marco de puerta de soldadura | Modelo del marco | — | MD-500×1500 |
|  | Recorrido efectivo del cabezal | mm | 1500 |
|  | Distancia en movimiento de la viga | mm | 500 |
|  | Velocidad de la viga | m/min | 0.8 |
|  | Altura del centro de la viga | mm | 1500 |
| Coche de monopatín | Modelo de coche de monopatín | — | SW-Z04 |
|  | Recorrido de coche de monopatín | mm | 1500 |
|  | Forma de movimiento de coche de monopatín | — | Eléctrico：Velocidad continua Manual：manual después se desacopla el embrague |
|  | Velocidad de coche de monopatín | mm/min | 0 ～ 30 |
|  | Potencia del motor de coche de monopatín | W | 185 |
| Agencia de carro cruz | Recorrido del carro vertical eléctrico | mm | 250 |
|  | Velocidad del carro vertical eléctrico | m/min | 0.4 |
|  | Potencia del motor del carro vertical | W | 185 |
|  | Recorrido del carro de ajuste manual | mm | 50 |
| Neumáticos de rotación | Modelo de máquina de soldadura de rodillo | — | ZH-500×1500 |

6.  Especificación técnica de la máquina de soldadura de rodillo ZH-500×4000

| Nombre | Unidad | ZH-500×1500 | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Altura de centro de eje principal | mm | 650 |  |
| Altura de riel de base | mm | 200 |  |
| Calidad de la pieza de trabajo que se puede sujetar | Kg | 5000 |  |
| Diámetro de la pieza de trabajo que se puede sujetar | mm | Φ100 ～ Φ1000 |  |
| Especificación de disco | mm | Φ500 |  |
| Modelo de dedal de contrapunto | — | Número 6 Morse | Tipo pesado |
| Recorrido de ajuste de dedal de contrapunto | mm | 180 |  |
| Velocidad nominal de eje principal | rpm | 1.75 |  |
| Rango de ajuste de eje principal | rpm | 0.1～2.1 |  |
| Modelo de motor | — | YVP-90L-4 |  |
| Potencia de motor | kw | 1.5 |  |
| Forma de ajuste de velocidad de motor | — | Ajuste continuo de frecuencia de corriente alterna |  |
| Modelo de inversor | — | FRN1.5G11S-4CX | 富士 |

- Modelo de equipos、Especificación

MU—2—1250         Corriente de soldadura nominalA

Código del tipo brazo oscilante

Máquina de soldadura de sumergido automática

Marco de puerta

MD-500×1500       Longitud efectiva de rodillo en mm（Recorrido efectivo de coche de monopatín）

Diámetro máximo del rodillo en mm

Código del marco de la máquina de soldadura de sumergido automática

Máquina de soldadura de rodillo：

ZH-500×1500       Largo en mm

Altura de centro en mm

Código del marco de la máquina de soldadura de rodillo

- Diagrama de equipo：

Tiempo de producción：70 días después de confirmar el contrato。

Forma de pago：30% como depósito（tt）， 70% de saldo pagado antes de enviar la mercadería（tt）

Servicio post-venta：

- Sobre la instalación y la puesta en marcha，capacitación de operación y mantenimiento，el comprador necesita pagar el costo de ticket de ida y vuelta, comida y hospedaje, y el salario de 60 dolares americanos por día para el ingeniero.

- Tiempo de garantía：12 meses