CW-800BFS Автоматизированная викет –машина с серводвигателем（список конфигурации)

| Модель | Описание | Кол-во | Цена за единицу | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CW-800BFS | Автоматизированная викет –машина с серводвигателем | 1 комплект | USD 59,500 | USD 59,500 |
| Выше ценавот это при условии CNF Санкт-петербург , России |
| Насчет подробных информацией машины , пожалуйста , смотрите вложение : |

- Викет-машина имеет японский серводвигатель Yaskawa , мощностью4.4 кВт.

- Все пневматические элементы и цилиндры являются SHAKO .

- Дисплей общей контрольной панели вот это eview человеко-компьютерный интерфейс, который может показать РеалТайм.

- PLC контроллер с программным управлением в качестве приводной программы всей  машины .

- Устройство для контроля нагревательной температуры является двойными интеллигентными цифровыми дисплеями .

- Основной двигатель мощностью 1,5 кВт с тормозным  преобразователем частоты , с 1,5 кВт преобразователем частоты Yaskawa .

- Ширина размотки 1600мм , со складным треножником .

- Принимать воздушный отек вал для размотки .

- фотоэлектрическая система сопровождения для того , чтобы исправить деформации  размотки .

- Использовать немецкую SICK фотоэлектрическую систему для сопровождения  печатного цветового показателя .

- Задняя питательная тяга вот это 0,75кВт трёхфазный асинхронный двигатель , с 0,75кВт преобразователем частоты Yaskawa .

- Тяга сумки для сбора является 3 кВт сервомотор Yaskawa .

- Диаметр круглого просечного отверстия 14мм , с EPC сопровождением и синхронным приводом стола сбора . Использовать синхронный сервомотор в качестве привода .

- Оборудование для автоматической очистки статического электричества .

- Маск. диаметр схода материалов￠1000мм.

Технические характеристики :

Модель :            CW-800BFS

Направление течения           слево направо

Ширина рулона материала:         700мм（макс.）（складная рамка1400мм）

Диаметр размотки :        ￠1000мм(макс.)

Длина пакета:         300-700мм

Ширина пакета :       100-330мм

Нижняя вставленная кромка :          30-60мм

Толщина плёнки:         LDPE  0.03-0.055мм

Подходящий материал :         HDPE , LDPE , пластиковая плёнка

Тнульная скорость :         70м/мин

Механическая скорость :        250 раз/мин

Скорость изготовления пакетов :         250 раз/мин

Общая  мощность:           около 17.4кВт

Электрическое направление:         380В  50Гц

Рабочая шума :         Около 80дб

Размер машины :         3400кг

Воздушное сжатие :        7.5HP （не включая воздушный компрессор）

Электрическая конфигурация:

Название                    моедль                  Бренд                   Кол-во

●Пневматический элемент                             SHAKO                полный штук

●фотоэлектрическая система для сопровождения KT5W-2116N  Немецкий SICK                  1шт

●Сервомотор          4.4кВт×2   3кВт×1          Японский Yaskawa               3шт

●Главный двигатель          1.5кВт    1：7  с тормозом  Тайвань Zhibao

1шт

●задний питательный двигатель         750Вт          Тайвань Taichuang                1шт

●Ручной вытяжной двигатель          7500Вт  полное воздушное кольцо            Китай                   1шт

●Система для исправления деформации размотки                                        Китай            1комплект

●Преобразователь частоты                     1.5кВт  0.75кВт×2           Японский Yaskawa              3шт

● Сенсорный экран человеко-компьютерного интерфейса            5.7″   цветный           Тайвань Weilun              1шт

●PLC контроллер                       Panasonic               1шт

● кнопка-переключатель и поворотная кнопка                                   IDEC         полный штук

●Аппарат для снятия статического электричества                                        Китай                   1 комплект

●Источник питания переключителя                    24В  50Вт  100Вт       Тайвань                  2шт

●трансформатор управления                 3фаза 380В---3фаза220В      Китай                   1шт

●подшипник                                                SKF+HRB                полный штук

●машинная рама                      стальная пластина толщиной 15мм                                     полный штук