请看DZR75A 新型和DZ70-II A 普通双螺杆挤压机的区别：

| 项目 | DZR75A型 | DZ70-II A 型 |
| --- | --- | --- |
| 螺杆结构 | R 弧结构，使用花键套组合更方便； 螺杆的材质和加工精度更优良； 螺杆直径：72mm， 螺杆有效长度：2004mm（总长度：2200mm） | 一体式螺杆， 螺杆直径：70mm 螺杆长度：1650mm |
| 转速和电机功率 | 转速0-500rpm，总功率：113kw （其中，主电机：75kw，加热功率：33kw，旋切功率：2.2kw,喂料功率:0.75kw,油泵功率：0.75kw，冷却功率：1.1kw） | 转速0-250rpm, 总功率：45.98kw（其中，主电机：30kw，旋切功率：0.75kw，喂料功率：0.75kw，油泵：0.37kw，加热功率：14kw） |
| 加热圈（加热元器件） | 铸铝材质 | 云母材质 |
| 冷却方式 | 机筒钻孔，冷却效果更佳，温度控制更精准，操作容易，寿命长 | 冷却夹层水套方式 |
| 减速箱（轴承箱）承载力 | 比DZ70-II A型大 2-3倍，采用高扭减速机，扭矩力可承受132kw左右的力量 |
| 产量 | 200-250kg/h（对夹心米果膨化食品），200-350kg/h（对非夹心膨化食品加工， 最大500kg/h（对宠物食品加工等) | 200-250kg/h |
| 外形尺寸 | 5200x1000x1400mm | 3800x1000x1980mm |

DZR75A 膨化食品生产线组成：

1/ BF-III 拌粉机（50kg/次） --usd1250/台,

2/ 螺旋提升机--usd1550/台,

3/ DZR75A 双螺杆挤压机--usd28000/台,

4/ 双头大夹心机--usd3100/台,

5/ 多功能整形机（定制，产量匹配DZR75A型）--usd3000/台,

6/ 大提升机--usd800/台,

7/ 五米五层烤箱--usd12500(电力型)/14500(天然气型)

8/ 双滚筒调味线（含提升机，喷油滚筒，撒粉调味滚筒，喷油机）--usd5800/台.

如上设备总价： FOB Qingdao USD56000/套（选择电力烤箱情况下）或 USD58000/套（天然气烤箱情况下）。

备注：

1/  对夹心米果产品，由于其水分较大，我司建议将配置中的No.7 五米五层电力烤箱更改（替换)为’七米五层烤箱’,其价格是usd18000/台(电力型）或usd21000/台（天然气型），整线价格由此变为FOB Qigndao USD61500/套（电力型烤箱配置下）或 FOB Qingdao USD64500/套。

2/ 到包装机的水平输送机，我司可以为您订制，请确认您的包装机进料口高度和宽度等相关信息。

另外，关于夹心米果产品，需要配套的是枕式包装机，可用输送机送料进行包装。

而对非夹心的膨化食品，配套的立式包装机，一般无法实现连续包装，所以通常，输送机不适用此种情况。