Пожалуйста смотрите разницу нового двухшнекового экструдера DZR75A и обычного друхшнекового экструдера DZ70-II A

| Проект | DZR75A модель | DZ70-II A модель |
| --- | --- | --- |
| Структура шнека | R дугообразная струкдура использовать шлицевую втулку более удобно ； Материал шнека и точность обработки более хорошие； Диаметр шнека 72мм， Эффективная длиность шнека ：2004мм（Общая длина ：2200мм） | Целый шнек， Диаметр шнека 70мм Длина шнека 1650мм |
| Скорость врашения и мощность двигателя | Скорость вращения 0-500 оборотов в минуту , общая мощность 113кВт （среди них главный двигатель 75кВт , нагревательная мощность 33кВт，мощность ротационной резки ：2.2кВт , Мощность подачи материала: 0.75кВт ,мощность масляного насоса ：0.75кВт，Мощность охлаждения ：1.1кВт） | Скорость вращения 0-250 оборотов в минуту , Общая мощность ：45.98кВт（Среди них ，главный двигатель ：30кВт，мощность ротационной резки ：0.75кВт，Мощность подачи материала: 0.75кВт，Масляный насос：0.37кВт，Нагревательная мощность ：14кВт） |
| Нагревательное кольцо（нагревательный элемент） | Литой алюминиевый | слюда |
| Тип охлаждения | Корпус с отверстием , , охлаждающий эффект лучше, более точный контроль температуры, простота в эксплуатации и длительный срок службы | Охладить водяную втулку в прослойке |
| Несущая способность коробки редуктора（подшипниковая коробка） | Больше, чем DZ70-II А-типа 2-3 раз, используя высокий крутящий момент механизм, сила крутящего момента может выдержать усилие около 132 кВт. |
| Производительность | 200-250кг/час（Sandwich puffed food），200-350кг/час（Non-sandwich puffed food )， Макс.500кг/час（для производства корм для домажних животных ) | 200-250кг/час |
| Габаритный размер | 5200x1000x1400мм | 3800x1000x1980мм |

DZR75A состав производственной линии по производству напыщенных продуктов ：

1/ BF-III машина для смешивания порошка （50кг/раз） --usd1250/шт,

2/ винтовой подъемник--usd1550/шт,

3/ DZR75A Двухшнековый экструдер--usd28000/шт,

4/Двухместная большая машина для заполнения начики --usd3100/шт,

5/Многофункциональная  формированная машина（изготоввить в соответствии с вашим требованием ，производительность в соответствии с DZR75A моделей ）--usd3000/шт,

6/ Большой подъёмник--usd800/шт,

7/ Пятьслойная печь 5 м --usd12500(электрический тип )/14500(газовой тип)

8/ линия для подачи приправы с двумя барабанами（в том числе подъёмник, барабан для распыливания масла , барабан для рассеивания приправы, машина для впрыска масла ）--usd5800/шт

Общая цена выше оборудований ： FOB Qingdao USD56000/комплект（при выбора электрической печи）или USD58000/комплект （при выбора газовой печи）.

Примечание ,

1/ для напыщенных продуктов с начикой , в связи с чем , что с большой влажностью , наша компания рекомендует вам использовать пятислойную печь 7 м для замены No.7 пятьслойной печи 5 м , её цена вот это usd18000/шт(электронный тип ）или usd21000/шт（газовой тип）, цена всей производственной линий изменяется на FOB Qigndao USD61500/комплект（с электрической печей）или FOB Qingdao USD64500/комплект .

2/ Горизонтальный транспортер до упаковойной машины, наша компания может изготовить для вас , пожалуйста , подтвердите высоту и ширину  входа вашей упаковочной машины и другие соответствующие информации .

Кроме того , насчёт напыщенных продуктов с начикой нужно упаковочная машина типа подушки , можно использовать транспортер для подачи продуктов и потом упаковывать .

Для напыщенных продуктов без начики , с вертикальной упаковочной машиной ,  как правило, не может достичь непрерывной упаковки, так что обычно, конвейер не применяется в данном случае.