### Ligne de production de hamburger automatique (LTHP-100) (deux pages)

La ligne de production peuvent remplir la procédure de traitement de formation, pré- dépoussiérage (saveur), le battage, l’enrobage de panure, etc. de différents types d'aliments, que ce soit de la viande, des fruits de mer, la volaille ou les légumes. L'équipement peut être connecté à la friteuse, aux appareils de cuisson, au congélateur instantanée et à la machine d’emballage pour correspondre à une ligne de traitement complètement automatique pour produire plusieurs produits alimentaires populaires. Les matières premières qu'il peut utiliser sont le porc, le bœuf, le poulet, le poisson, l’oignon, la pomme de terre et ainsi de suite.

Cette ligne de production inclut les machines suivantes (capacité: 2100 pcs de hamburgers par heure):

| N° | Article | Fonction | Paramètres | Prix Unitaire (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Machine de formage de hamburger | Former de la viande en diverses formes et coller un papier sous le hamburger | Puissance: 0.55kw, Tank Capacity: 30L Capacité de production: 2100pcs/hour environ Épaisseur du produit: 8-15mm Diamètre maximum: 100mm (pour les hamburgers ronds) Dimension hors-tout: 860×600×1400mm Poids:100kg | 4,200 |
| 2 | Machine de battage | Couvrir la pâte de farine sur le hamburger | Largeur de la courroie: 200mm Puissance: 0.55kw, Hauteur d’entrée: 690mm, Hauteur de sortie: 770—620mm Dimension hors-tout: 1400×550×1250mm Poids:100kg | 3,800 |
| 3 | Enrobeuse de chapelure | Couvrir la chapelure sur le hamburger | Courroie: 200mm, Hauteur d’entrée: 700mm Hauteur de sortie: 810-660mm, Puissance: 0.86kw Dimension hors-tout: 1720×650×1400mm Poids:150kg | 5,700 |
| 4 | Friteuse en continu Modèle 200 | Frire des aliments dans le système en continu et assure le fonctionnement complètement automatique de la ligne complète | Complètement-automatique conforme à l’ensemble de la ligne, Puissance: 30kw Dimension:2700*740*1200 Poids:420kg | 7,500 |
| Prix total | FOBQingdao USD21,200 |

Machines: De droite à gauche: formage(battage( enrobage de panure ( friture

Photos de la ligne de traitement:

Trade Terms:

Mode de paiement: 100% T/T

Garantie: un an

Délai de livraison: 30 jours après la reception de l’acompte.

Melody Tang

Tel:0086-531-86398889

18764157970

Skype: melody.tang7

Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com

# Text boxes

Batch Fryer