КОМПАНИЯ  YONGMING丨

SHANGHAI YONGMING MACHINERY MANUFACTURING CO.， LTD.

Предложение о отрезном станке для минеральной ваты (rockwool Slitting cutting machine)

Это предложение действует до 30 декабря 2015.

Shanghai Yongming Machinery Manufacturing CO., LTD.

Add: 425 Huiye road,Songjiang district Shanghai China , 201611

Fax:0086-21-57602104

Tel:0086-21-57604762

КОМПАНИЯ  YONGMING丨

SHANGHAI YONGMING MACHINERY MANUFACTURING CO.， LTD.

I.Параметры отрезного станка для минеральной ваты

Общая мощность: около 10 кВт

1) Эта машина используется для резки минеральной ваты. Минеральная вата имеет длину-1200мм, ширину-1200мм, толщину-50-100мм, плотность-100-150 кл/м3.

2) Размер машины составляет около 4366 * 1600 * 1575 (мм) , высота рабочего стола –0.8м.

3) Эта машина может разрезать плиту ваты, ширина которой составляет 50 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм.

4) Пильный нож является 0355. Скорость --120 об / мин.

5) Есть 4 кассеты пильных ножей (B50, B100, B150, B200), как показано на фото. Работник должен изменить их в соответствии с отрезной шириной.

6) Плита будет кормить в машину с помощью валика. Скорость - около 2,5 м / мин.

7) Существует лифт, который может продвижать плиту вверх и вниз в соответствии с толщиной плиты из минеральной ваты.

КОМПАНИЯ  YONGMING丨

SHANGHAI YONGMING MACHINERY MANUFACTURING CO.， LTD.

• ВСЕГО ( Долл. ФОБ, Шанхай)

25,000 долл.

- Транспорт

Нужно около 1-20 футовых контейнеров для перевозки машины.

- Необходимые условия мастерской

электрический источник: 380 вольт, 50 Гц.

Мастерская должна быть оснащена обеспыливающой установки

в соответствии с условиями мастерской и местных норм и правил.

- Срок поставки: 60 дней после получения денег

- Оплата

Условия оплаты:

авансовый платёж—30%

Оставшиеся 70% от денежных средств дожны быть отплачены до проверки и приемки товаров.

Гарантия:	12 месяцев

КОМПАНИЯ  YONGMING丨

SHANGHAI YONGMING MACHINERY MANUFACTURING CO.， LTD.

Предложение о отрезном станке для минеральной ваты трапециевидной полосы (The rock wool trapeziform strip cutting machine)

Это предложение действует до 30 декабря 2015.

Shanghai Yongming Machinery Manufacturing CO., LTD.

Add: 425 Huiye road,Songjiang district Shanghai China , 201611

Fax:0086-21-57604761

Tel:0086-21-57604762

КОМПАНИЯ  YONGMING丨

SHANGHAI YONGMING MACHINERY MANUFACTURING CO.， LTD.

- Отрезной станок для минеральной ваты трапециевидной полосы:

Когда производятся панели крыши, трапециевидные полосы из минеральной ваты разрежутся на машине и питаются в радиальных листах руководством.

Отрезной станок для минеральной ваты трапециевидной полосы (Rock wool slitter machine)

Параметры:

- Размер: 4100мм*1500мм*1600мм

- Общая мощность: около 6 кВт

- Эта машина может разрезать плиту из минеральной ваты. Плита имеет длину-1200мм, ширина—540мм, толщина—32мм, плотность—100-150кл/м3

- Существует спецификация, которая определяется в соответствии с требованиями клиента.

- Пильный нож является 0305-0500. Скорость--1440 об / мин.

- Плита из минеральной ваты питаются в машине с помощью ролика. Максимальная скорость составляет около 4 м/мин. Скорость может регулироваться.

- Обработкая площадь закрыта и существуют 4 выхлопных отверстий пылей с диаметром 100мм на машине.

Прикрепленный рисунок:

I. Схема для резки

Нужный электрический источник: 380 вольт, 50 Гц.

В случае производства сэндвич-панели из минеральной ваты, мастерская должна быть оснащена обеспыливающой установки в соответствии с условиями мастерской и местных норм и правил.

ВСЕГО ( Долл. ФОБ, Шанхай) 20,000 долл.

Условия оплаты:

авансовый платёж—30%

Оставшиеся 70% от денежных средств дожны быть отплачены до проверки и приемки товаров.

Продавец несет ответственность за изготовление  линии дляпроизводство сэндвич-панели.

В течение 60 дней после получения авансового платёжа

Гарантия:	12 месяцев

Shanghai Yongming Machinery Manufacturing CO., LTD.

Shanghai Yongming Machinery Manufacturing Co., Ltd.(China)

Add: 425 Huiye road, Songjiang district Shanghai China, 201611

Tel: 0086-21-57604761 57604762 Fax:0086-21-57602104

Website: www.shbcm.com	E-mail: shanghaiyongming@126.com