1、7LZ165x7-V-K型发动机的技术文件

技术条件                                      3664-001-12033648-99技术条件

1、              参数

所采用的发动机的部件                        7LZ165x7-V-K

发动机部件的动力特性参考附件1

2、类型：液压旋转式，转子和定子的瓣比7×8，五级

3、主要的参数和规格

3.1外径：

3.1.1 外壳的外径，mm        165

3.1.2  最大直径 （倾斜一定角度安装的接头儿），mm    172.5

最大直径（安装主体稳定器的接头），mm         167

3.2发动机长度，mm           8220

3.2.1 按曲面算的发电机下端部件的长度      1765

3.3 符合俄罗斯标准28487-90的连接螺纹

3.3.1 钻杆                              З-133

3.3.2  钻头                              接合器З-117

3.4 倾斜度数                               0°—3°

3.5 采用的钻头的直径 mm                   212.7-250.8

3.6 钻井泥浆的消耗量  升/秒                 21.5-30-38

3.7 钻井泥浆（工作液）的参数

3.7.1 密度，g/cm3  不超过                 1.5

3.7.2 含砂量，工业高频，% ， 不超过      1

3.7.3 含油量， % ， 不超过               6

3.8 输出轴的力矩，Nm

3.8.1 运行状态                            7400

3.8.2 最大功率时                          13320

3.9 输出轴的转速 转/分  最小-最大值         90-126-160

3.10 压降 atm

3.10.1   运行状态                           40

3.10.2   制动状态                           60

3.11    最高轴载重，千克力                 16000

3.12    输出轴和主轴壳体之间允许泄露的量，不超过  泥浆的5%

3.13    最高拉力载荷，千克力               127000

3.14    重量 千克                          1034

3.15    最大功率 千瓦                      152

注：3.8到3.10所列出的参数针对的转子和定子的参数为：转子和定子的齿数为7、8，五级，在水中工作的长度为5055mm，发动机实际的参数可上下浮动20%