技术参数表

| 型号 | PCWD30 |
| --- | --- |
| 制冷量 | kW | 30 |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式 |
|  | 数量 (台) | 2 |
|  | 输入功率(kw) | 6.68 |
| 冷凝器 | 接管直径 | DN32 |
|  | 水量 (m3/h) | 6.4 |
|  | 水侧阻力( kPa) | 70 |
| 外形尺寸 | 长 mm | 1190 |
|  | 宽 mm | 670 |
|  | 高 mm | 1965 |
| 制冷剂 | R22/R407c |
| 机组重量 | kg | 430 |

备注：

- 制冷工况：室内进风温度27℃，湿球温度19℃，冷却水进水温度 30℃, 冷却水出水温度 35℃

- 输入功率: 3P-380V-50Hz, 允许浮动范围: ±10%。