| Modelo | BW450/5 |
| --- | --- |
| Tipo | Horizontal, tres cilindros pistones única actuación bomba de pistón |
| Golpe（mm） | 100 |
| Diámetro del cilindro (mm) | 95 |
| Velocidad de bomba(T/min) | 223 | 168 | 112 | 86 |
| Volumen de salida (L/min) | 450 | 340 | 240 | 172 |
| Presión de descarga (Mpa) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Eficiencia volumétrica | 92% |
| Eficiencia mecánica | 83% |
| Eficiencia total | 22% |
| Potencia de entrada | 22 |
| Polea de garganta múltiple D.P (mm) | 410(B surco *5) |
| Velocidad de entrada de bomba (r.p.m) | 500 |
| Cabeza de succión máxima (m) | 2.5 |
| Diámetro interior del tubo de succión (mm) | 76 |
| Diámetro interior del tubo de salida (mm) | 51 |
| Dimensión (mm) | 1100*995*650 |
| Peso （kg） | 520(sin potencia) |

MOTOR DIESEL

| Modelo | L28 |
| --- | --- |
| TYPE | Solo cilindro horizontal con enfriamiento evaporativo de 4 tiempos |
| Tipo de combustor | Inyección directa |
| Diámetro de cilindro (mm) | 125 |
| Golpe (mm) | 120 |
| Volumen de salida (L) | 1.473 |
| Potencia nominal / Velocidad de rotación (KW/r/min) | 20.0/2200 |
| Torque máximo(N.m) | ≥97.2 |
| Velocidad de rotación en torque máximo(r/min) | ≤1760 |
| Consumo de combustible en punto nominal (g/kw.h) | ≤244.8 |
| Velocidad de ralentí(r/min) | ≤800 |
| Relación de compresión | 17 |
| Modo de arranque | Manivela o arranque eléctrico |
| Peso neto(kg) | 208 |
| Dimensión (mm) | 916x475x709 |