| Modelo | BW850/2 |
| --- | --- |
| Tipo | Horizontal, doble cilindro, intercambiando la bomba de pistón de doble acción |
| Golpe（mm） | 180mm |
| Diámetro del cilindro (mm) | 150mm |
| Velocidad de bomba (s.p.m) | 82 | 58 |
| Volumen de salida (L/min) | 850 | 600 |
| Presión de descarga (Mpa) | 2.0 | 3.0 |
| Polea de garganta múltiple D.P (mm) | 700(C groove*5) |
| Velocidad de rotación de la polea acanalada múltiple (r/min) | 470 |
| Potencia de entrada(kw) | 37 |
| Diámetro interior del tubo de succión (mm) | 125 |
| Diámetro interior del tubo de salida (mm) | 65 |
| Diámetro interior de la manguera de retorno (mm) | 40 |
| Reducción de primera etapa | 36/27=1.33 41/22=1.86 |
| Reducción de engranajes | 82/19=4.31 |
| Dimensión (mm) | 2000x1030x1400mm |
| Peso （kg） | 1500(sin potencia) |

Motor diesel

| Modelo | 4100 |
| --- | --- |
| Tipo | Reciprocantes tipo refrigeración por agua de 4 tiempos |
| Tipo de combustor | Inyección directa |
| Número de cilindro | 4 |
| Potencia (KW) | <500 |
| Diámetro de cilindro (mm) | 102 |
| Carrera del pistón (mm) | 115 |
| Modo de arranque | Hand mode |
| Voltaje nominal (v) | 400 |
| Modo de trabajo | Tipo pistón reciprocante |
| Frecuencia nominal (Hz) | 50 |