| 5，工作状态 | 连续的/周期的 | 周期的 |
| --- | --- | --- |
| 6，总重量不超过 | 吨 | 9.5吨 |
| 7，宽 | mm | 1840 |
| 8，长 | mm | 2800 |
| 9，高 | mm | 2000 |
| 10，传动装置 |  | 三角皮带传动 |
| 11，传动装置位置 |  | 左边 |
| 电动机 |  |  |
| 12，功率 | 千瓦 | 75 |
| 12.1防护装置 | IP | 65 |
| 12.2有效系数 |  | IE3 |
| 12.3轴直径 | mm | 65 |
| 12.4转数 | 转/分钟 | 1500 |
| 12.5电动机滑轮和泵轴结构 |  | 可拆卸的，带夹紧衬筒 |
| 12.6电压/频率 | 伏/赫兹 | 380/50 |
| 13.电动机框架 |  | 有 |
| 14.卸载粉碎机 |  | 从下面 |
| 15.装载粉粹机 |  | 从上面 |
| 16.粉碎机类型 |  | 根据提案 |
| 17.原料（强度系数） | F（坚固性系数） | 8-10 |
| 18.易磨损的备件 |  | 使用一年 |
| 19.用于维修工作的标准的整套扳手 | 个 | 1 |
| 20.负责安装 | 是/否 | 是 |
| 21.试运行 | 是/否 | 是 |

3.2. 产品的特性应符合订货者的全部要求。

3.3. 所提供的产品的标牌信息必须清晰可见：

制造商的商标

图纸符号说明

生产年限

3.4. 供货文件清单：

图纸、验收记录簿、安装说明、润滑系统安装和运行的技术描述和说明、电气设备运行的技术描述和说明、设备存放和维护的说明

4 产品验收规范