Línea de producción de hamburguesa automática (LTHP-100)

1. Descripción

No importa carne, mariscos, pollo o vegetal, la línea de producción puede satisfacer el procedimiento de transformación de la formación, preduster (sabor), maltrato, etc. empanado. El equipo puede conectarse a la freidora, aparatos de cocina, congelador instantáneo empaquetadora para que coincida con una línea de producción completamente automática para producir varios productos alimenticios populares. Las materias primas que se pueden utilizar incluyen carne de cerdo, res, pollo, pescado, cebolla, patata y así sucesivamente.

La línea de producción se incluye las máquinas siguiente (capacidad: 2100pcs de hamburguesas por hora):

| No. | Artículo | Foto | Función y parámetro | Precio unitario (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina formadora de hamburguesa |  | Función: Formando la carne en varias formas y se pega un papel debajo de la hamburguesa Potencia: 0.55kw, Capacidad de tanque: 30L Capacidad de producción: aproximadamente 2100pcs/hora Espesor de producto: 8-15mm Diámetro máximo:100mm(por hamburguesa redonda ) Dimensión: 860×600×1400mm | 4,200 |
| 2 | Máquina rebozadora |  | Función: Cubriendo la masa (pasta de harina) en hamburguesa Ancho de la cinta: 200mm Potencia: 0.55kw, altura de entrada: 690mm, Altura de salida: 770—620mm Dimensión: 1400×550×1250mm | 3,800 |
| 3 | Preduster |  | Función: Cubriendo harina y sabor en pepitas, sistema de flujo de aire recoge el polvo de harina y mantener que la sala limpia Anchi de cinta: 200mm; Potencia: 0.86kw, Altura de entrada:700mm, Altura de salida: 660-810mm Dimensión:1680x580×1400mm | 6,800 |
| 4 | Máquina rebozadora |  | Función: Cubriendo la masa (pasta de harina) en hamburguesa Ancho de la cinta: 200mm Potencia: 0.55kw, Altura de entrada: 690mm, Altura de salida: 770—620mm Dimensión: 1400×550×1250mm | 3,800 |
| 5 | Máquina de empanado |  | Función: Cubriendo la miga de pan en la hamburguesa Cinta: 200mm, Altura de entrada: 700mm Altura de salida: 810-660mm, Potencia: 0.86kw Dimensión: 1720×650×1400mm | 5,700 |
| 6 | Máquina freidora tipo continua Modelo 200 |  | Función: Para freír los alimentos en el sistema continuo y asegurar la línea entera bajo automático lleno Cumpliendo con toda la línea automática completa, Potencia: 30kw | 7,500 |
| Precio total | FOB Qingdao USD 31,800 |

Máquinas: De derecha a izquierda: formado--- maltrato --- enharinado --- maltrato --- empanado --- fritura