Estimado Juan Abad

Cómo está!

Soy Jamko writing de Koller refrigeration equipment company. Gracias por su consulta sobre nuestra máquina fabricadora de hielo en bloques.

1.Especificación y cotización

La salida por día de nuestra máquina fabricadora de hielo en bloques de agua salada es de 5 kg de hielo en bloques, el rango es de 1 ~ 5 tons. El tamaño del hielo en bloques es (L*W*H) y el peso (kg), son personalizado para nuestros clientes.

Como lo siguiente, voy a introducirle tres modelos de nuestra máquina fabricadora de hielo en bloques de 1 tonelada, de 2 toneladas, de 3 toneladas con la capacidad de 5kg de hielo en bloques para su referencia.

| Modelo | Peso del hielo y dimension del hielo | Período de fabricado de hielo | Molde del hielo y tanque de agua | Capacidad / lote | Capacidad / 24hrs | Compresor de Alemania Bitzer | Sistema de refrigeración | Precio FOB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB30 | 5 kg / 80*165*500 mm | 4.8 horas | acero inoxidable 304 | 120 pcs de hielo en bloques | 600 pcs = 3 tons | 12 HP | Sistema de enfriamiento por agua | 14,700 USD |
| MB20 |  |  |  | 80 pcs de hielo en bloques | 400 pcs = 2 tons | 9 HP |  | 11,100 USD |
| MB10 |  |  |  | 40 pcs de hielo en bloques | 200 pcs = 1 tons | 4 HP | Sistema de enfriamiento por aire | 6,600 USD |

* Estos precios se basan en 220V, 60Hz, 3P alimentación en Perú y nuevo compresor con el refrigerante R404a (ambiental y aprobado).

Unidad de compresor                           Tanque de agua salada y moldes de hielo

Hielo en bloques de 5 kg

2. Cuarto de frío Especificación y cotización

Para coincidir con 1 ~ 3 toneladas la producción diaria de la máquina de hielo de bloqueo para el almacenamiento de hielo, nuestros 10 m³ estándar y 20 m³ cuarto frío son los más adecuados.

| Modelo | VCR20 | VCR10 |
| --- | --- | --- |
| Dimensión (L*W*H) | 3.0 x 3.0 x 2.3 m (20 m³) | 2.5*2.0*2.2 (10 m³) |
| Capacidad de almacenamiento | aproximado 4~6 tons | aproximado 2~3 tons |
| Temperatura ambiente | -10 ~ -15 ℃ para el almacenamiento de verduras |
| Fuente de alimentación | 220V, 60 Hz, 3 fases (potencia industrial) |
| Compresor | 2*1.5 HP compresor de Italia Aspera |
| Sistema de refrigeración (Compresor + enfriador por aire) | diseño separado |
| Manera de enfriamiento | Sistema de refrigeración por aire |
| Espesor de la placa de la sala de aislamiento | 100 mm |
| Entrada | puerta abatible (0.8 x 1.8 m) |
| Refrigerante | R404a |
| Precio FOB | 5,256 USD | 4,526 USD |

* Este precio es la base sobre 220, 60 Hz, 3 P suministrar energía y doubleside acero colorbond panel aislante.

sistema de refrigeración separada mediante alimentación industrial

3.Forma de pago y plazo de entrega

Queremos entrega la máquina en 25 días laborables después de recibir el 50% del valor total como anticipo por T/T.

El saldo del 50% se debe pagar antes del envío. Si usted está en necesidad urgente, nosotros podríamos borrar nuestra capacidad de producción que tienen prioridad para usted.

Podríamos ser responsables de enviar la máquina a su puerto de destino, pero queremos charnge para gastos de envío. Después de decidir el modelo, cotizaríamos usted los gastos de envío juntos.

Hola, Juan, si usted puede decirme cual modelo de los tres modelos de la máquina fabricadora de hielo en bloques usted quiere?

Si usted necesita la capacidad mas grande de la máquina fabricadora de hielo en bloques, por favor dígame, así podemos ofrecerle la cotización de la máquina de 4  so that we could quote our 4 toneladas y de 5 toneladas con el hielo en bloques de 5 kg!

A la espera de su respuesta

Gracias.

Saludos,

Mr Jam ko (Gerente de ventas)

Mobile:0086-159 2053 7377  Facebook:Jamko Ye             Whatsapp:0086-159 2053 7377
Skype:jamko_ye                    Viber: 0086-159 2053 7377  Wechat:422105828