Molino de pasta LTMJ-1

Las máquinas son embellecidas. La parte inferior del marco y el motor están cubiertos por el acero inoxidable.

Producto se podría hacer:

- Introducción:

El moleno de pasta es la máquina de procesamiento de productos coloidales. Tiene funciones de agrietamiento, corte, molienda, mezcla, etc.. Tras el procesamiento, la granularidad puede ser 2-50um, la homogeneidad es superior al 90%. Es la máquina de proceso ideal para la producción de productos de goma. La máquina se puede utilizar en la línea de negocios de alimentos, medicina, química, etc.

- Parámetros técnicos:

| Modelo | LTMJ-1 |
| --- | --- |
| Capacidad | 10-20Kg/hr |
| Finura | 2-50um |
| Tamaño de entrada | Ø90mm |
| Dimensión | 530x260x580mm |
| Peso | 60Kg |
| Potencia | Monofásico o trifásico,4Kw |
| Velocidad de molienda | 3000RPM ± 100RPM |
| Precio FOB Qingdao | USD 1200.00 |

También tenemos toda la línea de producción:

TÉRMINOS

Forma de pago: 100% T/T pagadero

Plazo de entrega: 7 días después de recibir el depósito.

Empaque: embalaje de la exportación en condiciones de navegar estándar.

Contenedores requeridos: contenedor consolidado

Melody Tang

Tel:0086-531-82316905

18764157970

Skype: melody.tang7

Email:trade@znmachinery.com

Website:http://www.foodmachinerychina.com