| Modelo | ZLP630 |
| --- | --- |
| Material |  | ALEACIÓN DE ALUMINIO |
| Capacidad nominal | kg | 630 |
| Velocidad de elevación | m/min | 9.3 ± 0.5 |
| Dimensión de plataforma L×W×H | mm | (2000×3)×690×1180 |
| Mecanismo de suspensión | Voladizo nominal del frontal viga | mm | 1300 |
|  | Altura de frontal viga | mm | 1300~1800 |
| Polipasto | Tipo |  | LTD6.3 |
|  | Cantidad | Pieza | 2 |
|  | Motor | Tipo |  | Y2EJ90L-4 |
|  |  | Potencia | Kw | 1.5 |
|  |  | Voltage | V | 380v/ trifásico /50hz |
| aaaaa |  | Velocidad de rotación | r.p.m | 1400 |
|  |  | Torque de freno | N-m | 15 |
| Bloqueo de seguridad | Tipo |  | LSG20 |
|  | Cantidad | pieza | 2 |
|  | Fuerza impulsivo admisible | KN | 20 |
| Peso | Plataforma de suspensión | kg | 181 |
|  | Polipasto | kg | 50×2 |
|  | Bloqueo de seguridad | kg | 5.5×2 |
|  | Mecanismo de suspensión | kg | 312(no se incluye el contrapeso) |
|  | Caja de control eléctrico | kg | 15 |
|  | Toda la máquina | kg | 619 |
|  | Contrapeso | kg | 900(25×36pcs) |
| Cuerda de alambre | 4×31SW+NF-8.3 | 100m | Φ8.3 (4 pcs) |
| Cable de potencia | 3×2.5+2×1.5YC-5 | 100m | 1 pcs |
| FOB SHANGHAI | USD |  | $2550/SET |

WUXI ZHENDA AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD

COTIZACIÓN:

| Fotos de las muestras: |  |
| --- | --- |
| 1. MARCO DE LA PLATAFORMA SUSPENDIDA | 5. PANEL DE CONTROL |
| 2. MECANISMO DE SUSPENSIÓN | 6. CUERDA DE ALAMBRE DE ACERO |
| 3. POLIPASTO | 7.CABLE DE POTENCIA |
| 4. BLOQUEO DE SEGURIDAD |  |

| Comentarios： |  |
| --- | --- |
| 1 | Forma de pago: USD 30% pagado por adelantado por T/T and 70% de saldo pagado antes de enviar la mercadería o después de la inspección del cliente por T/T. |
| 2 | Tiempo de producción: 7 días de trabajo después de recibir el pago |
| 3 | Otros términos: La tasa de cambio entre USD y CNY se calcula como 1:6.15 |
|  | Todo el precio final están sujetas a la tasa de cambio y se puede ajustar en consecuencia. |