Estimado Francis y Juan

Espero que tenga un buen día!

1.Dimensión del hielo

En el último correo, informamos a que nuestro tamaño de hielo de bloque mínimo es 50 * 150 * 330 m m con 2 kg peso del hielo, si se puede satisfacer sus requisitos?

Si no es así, si usted puede ofrecerle la dimensión que usted quiere?

*Peso del hielo(kg) = L*W*H (m³) * 1000 (kg/m³) * 0.8 (densidad del hielo)

Aquí compartimos un video en línea de nuestra máquina de hielo de bloque de 1 tonelada en YouTube que incluye la instalación, operación y proceso de fabricación de hielo.

Por favor revise en el web siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=Lg1PdiwwJR0

2. Cuarto de frío

Puesto que si para el almacenamiento de la carne, se requeriría la baja temperatura que el hielo.

En siguiente, citamos nuestro cuarto frío 20 m³ con aprox. 4 ~ 6 capacidad de almacenamiento para la carne:

| Modelo | VCR20 |
| --- | --- |
| Dimensión (L*W*H) | 3 x 3 x 2.3 m (20 m³) |
| Capacidad de almacenamiento | aproximado 4 ~ 6 tons |
| Temperatura ambiente | -18 ~ -20 ℃ para el almacenamiento de la carne |
| Fuente de alimentación | 220V, 60 Hz, trifásico |
| Compresor | Compresor de 2 HP de Alemania Bitzer |
| Sistema de refrigeración | compresor separado del enfriador de aire |
| Manera de enfriamiento | sistema de refrigeración por aire |
| Material del panel | Bonos de doble lados color acero pintado intercalada con poliuretano |
| Espesor de la placa del cuarto de aislamiento | 100 mm |
| Densidad del panel | 42 kg / m³ |
| Entrada | puerta abatible (0.8 x 1.8 m) |
| Refrigerante | R404a (ampliamente aprobado y medio ambiente) |
| Precio FOB | 5,730 USD |

* Si usted quiere almacenaje del hielo con la carne en una misma habitación fría, entonces usted podría requerir un tamaño de la habitación grande con -18 ~-20 ℃.

En ese caso, el hielo sería más difícil y poco probable que desaparezca en poco tiempo.

Hola, Francis & Juan, si este cuarto de frío es suficiente para su almacenamiento?

A la espera de su respuesta

Gracias

Saludos,

Mr Jam ko (Gerente de ventas)