Chào bạn;

Bạn có khỏe không ạ?

Tôi là Jamko của cty Koller. Rất vui khi nhận đc email của anh hỏi về Máy làm đá cây.

- Thông số kỹ thuật

Sản lượng của Máy làm đá cây bằng nước muối khoảng 1~30tấn. Chúng tôi sẽ dưới thiệu và báo giá máy làm đá với sản lượng 1tấn , 3tấn , 5tấn, để cho bạn tham khỏa trước nhé .

| Model | Công suất/ lần | TL & kích thước của đá | Thời gian làm đá | Năng lực / 24 giờ | Máy ép | Công suất | Hệ thống làm lạnh | FOB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MB10 | 40cái | 5 kg / 80*165*500 mm | 4.8 tiếng | 200 cái = 1 tấn | 6 HP Maneurop Pháp | 5.69 KW | Hệ thống làm mát bằng không khí | 6,200 USD |
| MB30 | 75 cái | 10 kg / 100*205*610 mm | 6 tiếng | 300 cái = 3 tấn | 15 HP Bock compressor | 15.27 KW | Hệ thống làm mát bằng nước | 13,900 USD |
| MB50 | 125 cái |  |  | 500 cái = 5 tấn | 25 HP Bock compressor | 25.33 KW |  | 18,800 USD |

*Giá trên dựa vào 380V, 50Hz, 3pha, hoàn toàn phù hợp với diện áp của VN, băng khuôn đá loại không gỉ 304 và bồn chứa nước muối và 100% máy nén mới với chất làm lạnh R22.

Máy làm đá cây 1tấn

*Thưa bạn , bạn có thể cho tôi biết trong 24giờ bạn yêu cầu máy làm đc bao nhiêu tấn băng ạ?

2 Vấn đề về đại lý và lắp đặt

Chúng tôi rất xin lỗi, để đảm bảo cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chuyên nghiệp nhất và giá cả cạnh tranh hơn, chúng tôi không có đại lý tại Việt Nam.
Vì chúng tôi là một nhà sản xuất trực tiếp và xuất khẩu máy làm đá hơn 10 năm tại khu thương mại tự do Quảng Châu, Trung Quốc.

Ngoài ra, chúng tôi có thể phụ trách về thiết kế máy, sản xuất, giao hàng và lắp đặt theo yêu cầu của bạn.
Chúng tôi có thể cử kỹ sư sang VN để cài đặt, thử nghiệm vận hành máy móc , và miễn phí đào tạo nhân viên của bạn, nếu bạn có thể chịu vé máy bay và ăn ở của họ.

- Bảo hành:
Dịch vụ bảo hành như sau:

bảo hành 1 năm sau khi nhận được máy.
Ngoài ra, 7*12giờ đội ngũ dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật qua mạng, trong đời có hiệu lực.

Theo các thông tin phản hồi của video và hình ảnh, đội ngũ chung tôi sẽ cung cấp giải pháp tiến hành cài đặt, kiểm nghiệm loại bỏ lỗi và hướng dẫn bảo trì.

Các loại mặt hàng bảo hành, vui long tham khảo PIC sau đây.

Mong sơm nhận đc sụ phản hỏi của bạn.

Trân trọng kính chào.

Mr Jam ko (Giám đốc Phòng KD)

Mobile:0086-159 2053 7377  Facebook:Jamko Ye             Whatsapp:0086-159 2053 7377
Skype:jamko_ye                    Viber: 0086-159 2053 7377  Wechat:422105828