Shandong Jinlun Machinery Manufacturing Co., Ltd

Tel: +86-15963998020                Fax: +86-6017787

E-mail: jinlun_machine@hotmail.com  Skype: jinlun_machine

Add: No58. Volvo Road, Economic Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China.

Cotización:

Línea de producción de chapas de madera de 8 pies

| Tipo | Foto | Precio unitario | Cantidad | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descortezadora de troncos |  | $12000 | 1 | $12000 |
| Sierra para corte de paneles |  | $26000 | 1 | $26000 |
| Cargador de troncos |  | $2500 | 2 | $5000 |
| Precio total FOB QINGDAO | $43000 |

| Descortezadora de troncos de 8ft |
| --- |
| Longitud de pelador | 2600mm |
| Diámetro de pelador | 500mm |
| Velocidad | 50 metros/min |
| Tamaño de la cuchilla | 2700x180x16mm |
| Potencia total | Motor de doble rodillo de 11 kw |
|  | Motor de simple rodillo de 11 kw |
|  | Motor del rodillo hidráulico de 4 kw |
| Dimensión | 4900x2200x1450mm |
| Peso | About 3800KG |
| FOB Qingdao | USD 12000.00/set |

| Sierra para corte de paneles 8ft (Máquina cortadora y peladora de chapas 2 en 1) |
| --- |
| Longitud máxima de pelador | 2600mm |
| Diámetro máximo | 400mm |
| Diámetro de registro izquierda | 35mm |
| Espesor de corte | 1.0-3.0mm |
| Tamaño de la cuchilla de peladora | 2700x180x16mm |
| Velocidad de corte | 35 metros/min |
| Potencia total | Motor de simple rodillo de 7.5 kw |
|  | Motor de doble rodillo de 5.5 kw*2 |
|  | Motor de alimentación de 5.5 kw |
|  | Motor de corte longitudinal de 3 kw |
|  | Motor del transportador de 4.5 kw |
| Peso total | aproximadamente 7800KG |
| Dimensión | 5200x2350x1450mm |
| FOB Qingdao | USD 26000.00/set |

| Cargador de troncos |
| --- |
| Tipo | 2600 |
| Potencia | 3KW |
| FOB Qingdao | $2500/set |

Noticia:

1. MOQ: 1 set

2. Forma de pago: T/T 30% como depósito y 70% de saldo pagado antes de enviar la mercadería.

3. Plazo de entrega: 25 días después de recibir el depósito

4. Empaque: Carga de exportación estándar

5. Tiempo válido: 15 días comenzado cuando fue enviado

Saludos

jimmy

Shandong Jinlun Machinery Manufacturing Co., Ltd

Tel: 86-15963998020

Fax: 86-539-6017787

Skype: jinlun_machine

E-mail:jinlun_machine@hotmail.com

Web: www.timber-machinery.com

Add: No 58. Volvo Road, Economic Development Zone, Linyi City, Shandong Province, China.