ZHEJIANG NEW DEBAO MACHINERY CO.,LTD

Wangsheng Road 23#, Wanquan Industrial, Pinyang, Wenzhou, Zhejiang,CHINA

Contact：Jane Chan

Skype: jane9_cn

E-mail: sale4@debaochina.com

Whatsapp/Mob: 0086-13958815566

DB-L12  Máy Làm Cốc Giấy

Machine working video on YOUTUBE: http://youtu.be/_42axRWrH4U

NEW DEBAO--- Facebook Home page: www.facebook.com/dbmachine

Nhiều thông tin về DB-L12

Thông Số Kỹ Thuật:

| Model | DB-L12 MÁY LÀM CỐC GIẤY |
| --- | --- |
| Kích Thứơc Cốc | A: Đường kính cốc trên: 50~90mm B: Chiều Cao:45~115mm C: Đường kính cốc dưới: 35~64mm D: Quăn: 4.5~10mm |
| Áp dụng loại giấy | 150-250gsm (Giấy PE phủ một mặt) 150~380gsm (Giấy PE phủ hai mặt) |
| Tốc độ sản xuất | 45-55 cái/phút |
| Điện tổng | Ko yêu cầu sóng siêu âm：3.8KW 380V 50Hz Nhiệt sóng siêu âm:8KW 380V 50Hz |
| Máy nén | 0.5m³/phút ,yêu cầu nguồn không khí (PE hai mặt): 0.4-0.6 Mpa |
| Trọng lượng | 1300 KG |
| Kích thước toàn thể | (Dài*Rộng*Cao ) 2600*1100*1700mm |

Bảo Hành: Chúng tôi bảo hành một năm cho phụ tùng chính kể từ ngày giao hàng. Thiệt hại gây ra do người sử dụng thao tác không đúng , bảo trì lơ là, ngoài lực làm tồn thương và các nguyên nhân khác sẽ không thuộc trách nhiệm của chúng tôi.

PhươngThước Thanh Toán:100% T/T. 30% T/T đặt cộc , 70%T/T trước khi giao hàng.

Đơn Giá:11000 USD  (không có Nhiệt sóng siêu âm )   FOB Ningbo

(Báo giá này có hiều lực trong vòng 30ngày)

Thời Gian Giao Hàng: 30 ngày

Cảng Nhận: Ningbo Port

Đóng Gói: Theo tiêu chuẩn băng gỗ,Một máy một thùng.

Kích Thước Đóng Gói: 2600*1100*1700mm

Trọng Lượng Nét: 1300 Kgs

Chi Tiết Phụ Tùng Chính:

| Số. | Tên Phụ Tùng | Thông số/Model | Số Lượng | Nhãn Hiệu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện tổng | Sóng Siêu Âm | 20K | 1 Cái | Shanghai-changrong |
|  | Máy Biến Năng | 3G3JZ-4022 | 1Bộ | Japan-Omron |
|  | Thiết Bị Liên Lạc | LCL-D0910M7N |  | China-ZhengTai |
|  | Điều Khiển Nhiệt Độ | XMTG-9031 |  | China-KeQiang |
|  | Động Cơ | YS7134-550W | 1 Bộ | China-QingHua |
| Thiết Bị Máy | Hộp số warm | WPS100-20A （1.5KW-4PB2） | 1 Bộ | China- Tianjia |
|  | Bánh xích | 45# Thép |  | 45# 3 Rows |
|  | Dây Xích |  |  | China- hangzhou |
|  | AXIS | 45# Thép |  | 45# steal |
|  | Bánh Răng | 6201 |  | China-haerbing |
|  | Hộp Số Interval |  | 1 Bộ | Shangdong |
|  | Cam |  |  | 45# |
|  | Cột Hướng Dẫn | CR15 |  | Korea |
|  | Vòng bi tuyến tính | LM20UU |  | China – heerbin |
|  | hình trụ | 80*125 |  | China-kaogelin |
|  | bánh xe -sự cán vân | 40CR |  | CR12mov |
|  | ghế -sự cán vân | CR12MOAL |  | CR12mov |
|  | Dao Cắt nằm dưới | CR12MOAL | 1 Bộ | CR12mov |