技术报告

1.-该车辆的数据

| 品牌 | INCAPOWER | Km | 2267 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 2014 | 底盘 | 001840 |
| 型号 | Citizen | 客户 | Alex Zurita Saucedo |

2.- 变速箱问题检查

- 在Villa 厂站进行审查。

3.-提出的问题

- 变速箱的第一档位接入，定期的.

4.-故障诊断

- 第二档和第三档的同步套件过度磨损。（需要更换）

- 第三档和第四档的同步套件过度磨损。（需要更换）

- 整个覆盖面有缺损，换挡器过度磨损。（需要更换）

5.-完成的工作

- 安装了同步套件，针对型号FD60的第二档和第三档。

- 安装了通过套件，针对型号FD60的第四和第五组。

- 安装了输出轴FD60的滚针轴承套件。

- 安装了型号FD60的第二档和第三档点喷套件。

- 安装了型号FD60的全套箱体覆盖（叉，叉轴，拨叉换挡）

- 安装了型号FD60的变速箱的换挡位和横向轴。

6.-完成的工作

- 应该提供用户操作的介绍，因为使用这个新的型号FD60的全套覆盖，换挡手柄将变更为以下形式：

7. 推荐

- 这些变速箱是半同步的，在倒车档和第一档不具有同步环，因此，应该是处于速度= 0，以便接入这些变速。

利马，2015年6月2日

Chombo. L

针对Citizen的型号FD 60的变速箱的组件的照片

| 变速箱的盖子 citizen | 安装的变速箱的盖子 FD60 |
| --- | --- |
| 变速箱的盖子的特点 CItizen | 变速箱的盖子的特点 FD60 |
| 变速箱盖子的背面部分 Citizen | 变速箱盖子的备件代码 citizen |