沙子筛分清洗130吨/时报价单

2015-06-05

I 价格单

| Но. | 设备 | 型号 | 数量，台 | 出厂单价 (USD) | 出厂总价 (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线振动筛 | 2ZS2465 | 2 | 15835 | 31670 |
| 2 | 脉冲除尘器 | DMC64 | 1 | 7500 | 7500 |
| 3 | 皮带输送机 | В500*10м | 6 | 1670 | 10020 |
| 4 | 轮斗洗砂机 | GX2800 | 3 | 7650 | 22950 |
| 出厂总价: 72140 美元 |

II  技术参数

| 名称 | 图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 直线振动筛 |  | 型号 | 2ZS2465 |
|  |  | 筛面尺寸(mm) | 2400*6500 |
|  |  | 入料粒度范围(mm) | 0.074-60 |
|  |  | 层数(层) | 2(0.5мм+1.5мм) |
|  |  | 产量(吨/时) | 65 |
|  |  | 功率(kw) | 2*5.5 |
| 脉冲除尘器 |  | 型号 | DMC64 |
|  |  | 风量(m3/h) | 2900-4300 |
|  |  | 过滤风速(米/分钟) | 1-1.5 |
|  |  | 过滤面积(m2) | 48 |
|  |  | 滤袋数量(个) | 64 |
|  |  | 重量(kg) | 1850 |
| 皮带输送机 |  | 型号 | В500 |
|  |  | 皮带长度(m) | 10 |
|  |  | 功率(kw) | 3 |
|  |  | 数量(台) | 4 |
| 轮斗洗砂机 |  | 型号 | GX2800 |
|  |  | 轮斗直径(mm) | 2800 |
|  |  | 产量(t/h) | 45 |
|  |  | 功率(kw) | 7.5 |
|  |  | 重量(kg) | 3800 |

Atención!  El flete final se confirmará antes de la entrega.

- Términos de negocio: EXW Zhengzhou, China

- Tiempo de entrega: En 30 dias hábiles después de recibir el pago.

3. Términos de pago: el 30% de pago adelantado por TT, el 70% antes de la entrega por TT.

4. Garantía: 100% nuevo cuando sale de la fábrica. Garantizamos la calidad de las máquinas por un período de 12 meses a partir de la terminación de puesta en marcha (excluye las piezas de fácil desgaste). Sin embargo, los gastos de mandar los ingenieros técnicos deben ser pagado por el comprador.

5. Instalación: Si el comprador necesita, vamos a enviar los ingenieros técnicos al sitio del comprador para la orientación técnica, instalación y puesta en marcha. Los gastos deben ser pagados por el comprador, incluye el billete de ida y vuelta, acomodación, comida y no menos de 65 dólares de salario por día para cada ingeniero técnico. Somos responsables de la instalación y la puesta en marcha de los equipos.

- Servicios:  1) Ayuda a los clientes con el esquema de construcción y el dibujo de fundación.

2) Instalación y puesta en marcha de los equipos

3) Capacitación de los trabajadores

4) Resolución de problemas proactiva y rápida

5) Proporciona el intercambio técnico

6) Proporciona el mantenimiento

- Validad: Esta cotización tiene una validad de 60 días desde la fecha de hoy.

- Certificados:

Contacto: Merry Zhang (+86 158 0388 0371)

Skype:merry_hongji

Email: zoya-zhang@chinahongji.com

yifanzsj@163.com