Cotización de limpio y tamizado de arena de 130 toneladas /hora

2015-06-05

I Lista de precio

| Но. | Equipo | Modelo | Cantidad | Precio de salida de fábrica (USD) | Precio total (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tamiz de vibración lineal | 2ZS2465 | 2 | 15835 | 31670 |
| 2 | Colector de polvo de pulso | DMC64 | 1 | 7500 | 7500 |
| 3 | Transportador de cinta | В500*10м | 6 | 1670 | 10020 |
| 4 | Lavadora de arena | GX2800 | 3 | 7650 | 22950 |
| Precio total: 72140 dolares americanos |

II  Parámetros técnicos

| Nombre | Foto | Parámetros técnicos |
| --- | --- | --- |
| Tamiz de vibración lineal |  | Modelo | 2ZS2465 |
|  |  | Tamaño de cribado(mm) | 2400*6500 |
|  |  | Rango de granulometría de alimentación(mm) | 0.074-60 |
|  |  | Número de capa(capa) | 2(0.5мм+1.5мм) |
|  |  | Capacidad de producción(tonelada /hora) | 65 |
|  |  | Potencia(kw) | 2*5.5 |
| Colector de polvo de pulso |  | Modelo | DMC64 |
|  |  | Volumen de aire (m3/h) | 2900-4300 |
|  |  | Velocidad de filtración (metro/minuto) | 1-1.5 |
|  |  | Área de filtro (m2) | 48 |
|  |  | Número de bolsa de filtro(unidad) | 64 |
|  |  | Peso(kg) | 1850 |
| Transportador de cinta |  | Modelo | В500 |
|  |  | Longitud de cinta (m) | 10 |
|  |  | Potencia(kw) | 3 |
|  |  | Cantidad(unidad) | 4 |
| Lavadora de arena |  | Modelo | GX2800 |
|  |  | Diámetro de cubo(mm) | 2800 |
|  |  | Capacidad de producción(t/h) | 45 |
|  |  | Potencia(kw) | 7.5 |
|  |  | Peso(kg) | 3800 |

Atención!  El flete final se confirmará antes de la entrega.

- Términos de negocio: EXW Zhengzhou, China

- Tiempo de entrega: En 30 dias hábiles después de recibir el pago.

3. Términos de pago: el 30% de pago adelantado por TT, el 70% antes de la entrega por TT.

4. Garantía: 100% nuevo cuando sale de la fábrica. Garantizamos la calidad de las máquinas por un período de 12 meses a partir de la terminación de puesta en marcha (excluye las piezas de fácil desgaste). Sin embargo, los gastos de mandar los ingenieros técnicos deben ser pagado por el comprador.

5. Instalación: Si el comprador necesita, vamos a enviar los ingenieros técnicos al sitio del comprador para la orientación técnica, instalación y puesta en marcha. Los gastos deben ser pagados por el comprador, incluye el billete de ida y vuelta, acomodación, comida y no menos de 65 dólares de salario por día para cada ingeniero técnico. Somos responsables de la instalación y la puesta en marcha de los equipos.

- Servicios:  1) Ayuda a los clientes con el esquema de construcción y el dibujo de fundación.

2) Instalación y puesta en marcha de los equipos

3) Capacitación de los trabajadores

4) Resolución de problemas proactiva y rápida

5) Proporciona el intercambio técnico

6) Proporciona el mantenimiento

- Validad: Esta cotización tiene una validad de 60 días desde la fecha de hoy.

- Certificados:

Contacto: Merry Zhang (+86 158 0388 0371)

Skype:merry_hongji

Email: zoya-zhang@chinahongji.com

yifanzsj@163.com