Máquina selladora y cortadora de bolsas ziploc RFQ500C

Plazo de entrega: 50 días

Empaque: en bandeja de madera y envuelto con película estirada y esponja

Forma de pago: 30% T/T como depósito, el 70% de saldo TT después de inspeccionar la máquina en nuestra fábrica

Costo de instalación: el comprador tiene que pagar la visa, el boleto aéreo redondo, hotel, alimentos, tráfico y sueldo 100USD/día para el técnico.

Uso :

1. Esta máquina se utiliza para convertir la película zip en bolsas zip por el corte y sellado.

2. Se diseña especialmente para producir varios tipos zip lock bolsas con cierre hermoso, con alta firmeza y ninguÌ n rasguño.

Característica

1. Pantalla táctil, sistema controlador de computadora del PLC, variador de frecuencia Panasonic, Schneider electric, YASKAWA Servo Motor, etc. y eficaz estructura mecánica.

2. Panel de control fácil de usar, fácil de entender y operar.

3. Digital controlador para ajustar la longitud de producción precisamente y menos desperdicio.

4. Excelente diseño, precisamente montar, durable y fácil para reemplazar mantener.

5. Funcionamiento fácil, agradable corte y sellado, con alta firmeza y ninguÌ n rasguño.

6. Exacto tiempo control de seguimiento para el registro exacto, la impresión al imprimir error ocurrió la máquina se detendrá automáticamente.

7. Excelente, pero su precio es solamente 1/3 que el producto similar del país extranjero, como Taiwán y Estados Unidos, etc..

Configuración especial:

1. Adopta el LCD táctil pantalla PLC controlador sistema

2. Adopta Japón Yaskawa Servo Motor, que garantiza controlar la máquina y hacer bolsas de alta calidad.

3. Principal de la máquina: convertidor de frecuencia de Panasonic

4. El motor principal: marca de Famouis en China.

5. Adopta la cinta de refuerzo silicio costilla: placa de gel de silicona de 5 mm, para montar la parte de la tira de cremallera de cierre de cremallera bolsas, durante su producción, el hilo de algodón (costilla de refuerzo) es añadido para mejorar la firmeza de la correa para hacer la bolsa de corte más limpio y hermoso)

6. Adopta el aluminio repujado presionar para sellar la bolsa más firmemente, cuidadosamente la placa y hermoso.

7. La pieza de la transmisión se ha cambiado para utilizar brazo oscilante tipo transmisión, que es lo mismo que los tres lados transferencia de máquina del lacre del movimiento, en vez de transmisión excéntrica y utilizar la caja de reducción cycloidal y la correa síncrona importada.

8. El marco de la máquina entera se suelda con autógena por la placa de acero hierro totalidad 14mm, en lugar de ser soldado con autógena por el acero del canal.

9. El cuchillo de corte adopta la placa de acero puente tipo viga, que hace la máquina más estable y que la velocidad más rápida y fácil de girar hacia arriba y hacia abajo y conveniente reparar la cuchilla.

10. La parte de transmisión de cuchillo caliente se ha modificado para utilizar el tipo de estándar internacional de barra de acero eje cojinete linear, que puede evitar el daño o deformación de la transmisión cadena parte porque los trabajadores se olviden de añadir aceite a la cuchilla, por lo que también puede mejorar la calidad de fabricación de bolsa.

11. Adopta el bolso automático alimentación a mesa de trabajo.

12. La viga de puente tipo cuchillo, la placa de planchar y el prensatelas Pie uso nº 45 acero, todos ellos son producidos por corte lineal.

13. La placa debajo de la apuesta de silicio puede ir arriba y abajo, así que es fácil para usted cambiar la correa de silicon.

14. La primavera de cuchillo, la placa de planchar y el prensatelas se importan de Japón.

Parámetros técnicos principales:

Datos técnicos principales

| Modelo | RFQ-500C |
| --- | --- |
| Material de pelícila ziploc | LDPE |
| Velocidad | 40-150 piece/minute |
| Anchi de la bolsa | 40-400mm |
| Largo de la bolsa | ≤460mm |
| Espesor de la película(doble) | 0.05-0.38mm |
| Calentador | 2.0kw |
| Potencia | 5.2kw |

Wenzhou Xinda Zip Lock Bag Making Equipment CO.,LTD

Nora Shao

555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China.

Tel:86-577-65155000     Fax:86-577-65155080  Mob:86-135888200169

E-mail: nora1176@xindamachine.com

Skype: norashao1

ADD：555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China    http://www.xindamachine.cn

TEL：86-577-65155000　65155077   FAX：86-577-65155080           E-mail: nora1176@xindamachine.coom