Extrusora de ziper normal JL45

Usos:

- Esta extrusora é usada para fazer perfil de ziper de material PP e LDPE.

- Esta extrusora pode produzir varios tipos de ziper (fita) através de trocar as placas de molde.

- As placas de molde podem ser desenhadas de acordo com as amostras (requisitos) do clientes.

- Esta extrusra consiste de chiller, extrusora principal, cabeça de molde, placas de molde, tanque de agua (para manter o ziper na temperatura constante), dispositivo de desidratar e dispositivo de secagem de ar, peças de tração, peça de fechar ziper e peça de enrolar ziper.

- Esta extrusora pode produzir perfil de ziper de alta qualidade com alta velocidade e processo estável, a sua qualidade, a produção e nosso serviço tem grande reputação entre nossos clientes em todo o mundo.

Características:

- Com base nas demandas especiais da taxa de fluxo de material na produção de ziper, o barril de carregamento e o parafuso são feitos de aço de liga de alta qualidade com cromagem, conduzindo a uma forte resistência a abrasão, temperatura elevada e deformação.

- O aquecedor da banda para o barril de carregamento vem com superficie em aço inox e aquecedor interno de porcelana. Um ventilador de ar independente para arrefecimento também está incluido.

- Fornecido em estrutura de uma peça, a tela de filtro para placa de molde é fácil de desmontar e limpar.

- Um tanque de armazenamento de aço inox é equipado para esta máquina.

- O motor para equipamento de extrusão de ziper adota conversor de frequência Panasonic, redutor de superficie rígido bem conhecido a nível nacional, e motor de torque para máquina de rolamento. A configuração impecável garante o desempenho estável e de alta produtividade da nossa extrusora de ziper de alta velocidade.

- Uma tomada de ar é usada para conexão de potência.

- Para melhorar a qualidade do ziper e a produtividade, a nossa extrusora de ziper colorido usa controlador de frequência para o dispositivo de enrolamento.

- O rolo motor para o aparelho de tração dianteira e traseira utiliza dois motores de desaceleração da turbina para controlar a frequência de grupo no motor de velocidade. (A extremidade dianteira do rolo motor está ligado por correia. Além disso, o redutor de velocidade cata-vento cicloidal é também instalada).

- A mesa de trabalho usa a placa de aço inox.

- Os aparelhos elétricos deste equipamento são da marca Schneider, eo controlador de temperatura é de Omron. A máquina tem uma aparência atraente e é de fácil operação.

11. O funil de material deste equipamento utiliza as sucções automáticas, que está fabricado em Hong Kong.

Opções

Opção 1: Extrusora de ziper normal JL45, para produzir ziper normal de LDPE e PP.

Opção 2: Extrusora de ziper normal JL45 com um kit de extrusora JL para linha de cor, para produzir ziper com uma linha de cor.

Opção 3: Extrusora de ziper JL45 modificada com dois kits de extrusora JL30 para fitas de cor, para produzir ziper de dupla cor

Opção 4: Extrusora de ziper PVC JL45 modificada, para produzir ziper de PVC.

PARÂMETROS TÉCNICOS DA MÁQUINA:

| Modelo | JL-45 |
| --- | --- |
| Material | LDPE,PP |
| Velocidade | 10-50metro/minuto |
| Largura de ziper | 3-50 mm |
| Espessura de ziper | 0.3-2.2mm |
| Diâmetro de parafuso | 45mm |
| Relação de parafuso | 30:1 |
| Motor principal | 5.5kw |
| Potência do motor auxiliar | 1.1 kw |
| Potência da máquina de refrigeração de água | 1.5kw |
| Potência de deshidratação e secagem | 2kw |
| Máquina de enrolamento | 1.1kw |
| Aquecedor | 6.8 kw |
| Potência | 22 kw |
| Dimensão geral | 9350X1300X2200mm |

Wenzhou Xinda Zip Lock Bag Making Equipment CO.,LTD

555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China.

Tel:86-577-65155000     Fax:86-577-65155080  Mob:86-15888200169   nora1176@xindamachine.com

Skype: norashao1

ADD：555 the second road ruian economic development zone, Wenzhou city, Zhejiang province, China

TEL：86-577-65155000　65155077   FAX：86-577-65155080  nora1176@xindamachine.com