## Máquina para fazer saco plástico com fecho Ziplock deslizante RT-700C

Uso:
A máquina para fazer saco plástico com fecho ziper RT-700C é uma máquina de sacos multifuncional, e tem sido melhorada na base de RT700B.

- É produzida por nossa empresa através da modificação, retificação e teste com base em tecnologia avançada doméstica e internacional.

- Esta máquina é especialmente equipada para a extrusora de ziper JL45, a fim de fazer diferentes tipos de sacos plásticos com zíper (saco zip lock, saco com ziper deslizante, saco de uvas e assim por diante).

- Esta máquina pode resolver algumas dificuldades que a máquina tradicional, como a impressão multi-color; o tamanho do saco é limitado pela cabeça de matriz, etc.

5.  Esta máquina tem funções de dobragem de borda, dobragem de fundo, colagem térmica, quebra de manchas, perfuração, soldagem, corte a quente e selagem, etc.

Características:

- Em comparação com RT700A, a parte de corte de saco da frente do RT700C corta na correia de silício em vez de cortar no rolo de borracha, para que ele possa reforçar a selagem de saco a quente, e embelezar a selagem dos sacos.

- Esta máquina está equipada com equipamento de paragem automática no caso de funcionar sem material, e tem erro da fotocélula e anormalidade de temperatura.

- Em comparação com RT700A e B, RT700C adota o tipo horizontal de fecho, pode melhorar a suavidade de fecjp (ligação térmica), e fazer que a máquina trabalhar mais suavemente, facilmente e de forma estável.

- A sua parte de transmissão tem sido alterado para a transmissão do tipo com braço oscilante, que é o mesmo que o movimento de transferência da máquina de selagem de três lados, em vez da transmissão de accionamento excêntrico.

- A estrutura da máquina inteira é soldada pela placa de ferro e aço de 14mm, em vez de ser canal de aço soldado. (barra em U soldada)

- A faca de corte de aço pode cortar com alta velocidade, é fácil de virar para cima e para baixo e conveniente para a manutenção.

- A parte de transmissão da faca de corte a quente é alterada para usar a barra do rolamento linear eixo de aço do padrão internacional, o que pode evitar o dano ou deformação da parte de transmissão por causa de que os trabalhadores se esqueça de adicionar o óleo à faca, de modo que pode também melhorar a qualidade de fazer o saco.

- Adota o avançado sistema de controle de computador, LCD e drive e pode quebrar o ziper e filme, bem como alarme e parar automaticamente, e aplica-se funções de desvio-rectificação fotoelétrica, e o controle de tensão do pómagnético para o processo de dobra de borda.

- Adota o Motor Servo de Yaskawa de Japão, o que garante fazer sacos de alta qualidade.

- Máquina principal: Inversor de frequência de Panasonic

- Motor principal: Marca famosa da China.

- Adota a correia transportadora de sílica de costela reforçada: placa de sílica gel de 5mm, a fim de encaixar a parte de fita zíper dos sacos zip lock, durante a sua produção, o fio de algodão (costela reforçada) é adicionado para melhorar a firmeza da correia para fazer o corte de saco mais bonito)

- Adota a placa de prensagem de aluminio estampada para selar o saco com mais firmeza.

- O feixe de faca tipo ponte, a placa de prensagem e o pé calcador usa o aço No. 45, todos eles são produzidos por corte linear.

- A placa sob a correia de silício pode ir para cima e para baixo, por isso é fácil para trocar a correia de silício.

- A mola de faca, a placa de prensagem e o pé calcador são importados do Japão.

Dados técnicos principais:

| Modelo | RT-700C |
| --- | --- |
| Material | LDPE, |
| Velocidade | 40-60 sacos /minuto (saco com ziper) |
|  | 40-150 sacos /minuto (saco de selagem lateral) |
| Largura de saco | ≤650 mm |
| Comprimento de saco | ≤630 mm |
| Espessura de filme | Uma câmada 0.03-0.07 mm |
| Potência | 12.5 KW |
| Aquecedor | 2.6 KW |
| Motor principal | 2.2 KW |
| Pressão de ar | 4 HP |
| Dimensões gerais aproximadas | 6800X1400X1850mm |

Wenzhou Xinda Zip Lock Bag Making Equipment CO.,LTD

Nora Shao

555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China.

Tel:86-577-65155000     Fax:86-577-65155080  Mob:86-15888200169

Email: nora1176@xindamachine.com

Skype: norashao1

Whatsapp: 008615888200169

ADD：555 the second road ruian economic development zone,wenzhou city,zhejiang province,China    http://www.xindamachine.cn

TEL：86-577-65155000　65155077   FAX：86-577-65155080           E-mail：nora1176@xindamachine.com